## Slide 1
22년 대기배출시설 운영 및 관리사항 안내
- 사업장 지도점검 사례
광주광역시 대기보전과
생활환경팀장 전 순 경
Notes: 내용을 입력하십시오

## Slide 2
대기환경정책방향
1
참고자료
4
3
광주광역시 지도점검방향
2
순 서
대기배출시설의 관리
Notes: 특강순서는 대기환경정책방향, 대기배출시설의 관리, 광주시 지도점검방향순으로 진행하겠습니다.

## Slide 3
대기환경정책방향
1

## Slide 4
1. 대기환경정책방향
위해성 중심의 대기오염물질 관리
대기오염물질
분류체계 개선
PM2.5
오염원 관리
유해대기오염
물질 시설관리
기준 도입
대기배출시설
규격 및 배출
허용기준
마련
독성, 위해성 중심의 대기오염물질 관리를 위해 대기오염물질 분류체계를
과학적으로 개선
위해성 없는 안전하고 깨끗한 공기 확보를 위해 비산배출되는 유해 대기
오염물질의 시설관리기준 도입
인체에 더 해로운 초 미세먼지를 본격적으로 관리하기 위해 PM2.5
오염원관리대책 수립, 추진
Notes: 위해성 중심의 대기오염물질 관리입니다.
독성, 위해성 중심의 대기오염물질 관리를 위해 대기오염물질 분류체계를 과학적으로 개선
2. 위해성 없는 안전하고 깨끗한 공기 확보를 위해 비산배출되는 유해 대기오염물질의 시설관리기준 도입
3. 인체에 더 해로운 초 미세먼지를 본격적으로 관리하기 위해 PM2.5 오염원관리대책 수립, 추진입니다.

## Slide 5
Notes: 10Um이상은 기관까지 도달, 2.5는 기관지나 세기관지에 도달하고, 1um는 폐포까지 침투합니다. 특히 0.um이하 미세먼지는 폐에 침투한다음 혈관을 타고 온몸으로 퍼지기도 합니다.

## Slide 6
미세먼지로 인한 건강영향
Notes: 미세먼지로 인한 건강영향도 입니다. 보통 50ug/m3 이상에서 어린이에게 영향을 주기 시작하며, 성인의 경우 70이상은 아주 나쁨, 80이상은 위험으로 사망률이 10%증가한다고 보고되고 있습니다

## Slide 7
1-1 대기환경기준
항 목 | 기준 | 측정방법
아황산가스 (SO ) | 연간평균치 0.02ppm 이하 24시간평균치 0.05ppm 이하 1시간평균치 0.15ppm 이하 | 자외선형광법 (Pulse U.V. Fluorescence Method)
일산화탄소 (CO) | 8시간평균치 9ppm 이하 1시간평균치 25ppm 이하 | 비분산적외선분석법 (Non-Dispersive Infrared Method)
이산화질소 (NO ) | 연간평균치 0.03ppm 이하 24시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.10ppm 이하 | 화학발광법 (Chemiluminescent Method)
미세먼지 (PM-10) | 연간평균치 50㎍/㎥ 이하 24시간평균치 100㎍/㎥ 이하 | 베타선 흡수법 (ℬ-Ray Absorption Method)
미세먼지 (PM-2.5) | 연간평균치 25㎍/㎥ 이하 24시간평균치 50㎍/㎥ 이하 | (※ 2015년 1월 1일부터 시행) 중량농도법 또는 이에 준하는 측정법
오존 (O ) | 8시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.1ppm 이하 | 자외선광도법 (U.V photomrtric Method)
납 (Pb) | 연간평균치 0.5㎍/㎥ 이하 | 원자흡광광도법 (Atomic Absorption Pectrophotometry)
벤젠 | 연간평균치 5㎍/㎥ 이하 | 가스크로마토그래프법 (Gas Chromatography)
Notes: 우리나라 대기환경기준입니다. 아황산가스, 일산화탄소, 이산화질소, 미세먼지, 초미세먼지, 납, 벤젠 등 총7개 항목이 있습니다. 기준은 참고하시면 되겠습니다.

## Slide 8
1-2 특정대기유해물질의 주요독성(가)
대상물질 | 주요독성
벤젠 | - 대사독성 유발 - 백혈구 감소증에 의한 뼈 및 골수조직의 위축 - 적혈구, 백혈구, 혈소판의 감소, 재생불량성 빈혈 유발 - 고 노출 근로자들에 대한 백혈병 유발 및 임파암과 혈액암의 발생률 증가 → 대기환경기준 오염물질(연간 1.5 ppb) → 한국산업안전보건공단의 산업안전보건연구원의 조사결과 백혈병 유발인자인 벤젠은 조립라인 일부 공정에서 최대 0.00990ppm이 발생함 ※ 노출기준(1ppm)보다는 낫지만 발암성 물질이란 점에 주의가 필요
수은 | - 호흡기 및 소화기 경로로 인체에 침입하면 80%정도가 신장 및 간 등에 축척되어 소뇌의 기능을 마비
카드뮴 | - 뼈의 관절부의 이상을 초래, 신경, 간장 호흡기, 순환기 계통 질환을 일으킴
납 | 소화기, 호흡기, 음식물, 피부로 흡수, 체내에 축척, 빈혈을 수반, 조혈기관 및 소화기, 중추 신경계 장애를 일으킴
크롬 | - 장시간 흡입 시 비중격 연골부에 원형의 천공이 생기는 것이 특이점, 발암물질 중 하나임 만성피해: 만성카타르성 비염, 폐기종, 폐부종, 만성 기관지암 / 급성피해: 폐충혈, 기관지 염, 폐암 등을 유발
니켈 | - 폐나 비강의 발암작용 및 접촉성 피부염 유발 - 정신과민 반응과 독성이 강한 니켈카르보닐의 증기 흡입으로 인한 호흡기 장애
폼알데히드 | 폼알데히드는 흡입하였을 때 또는 피부 점막에 접촉하였을 때 유해한 작용을 나타냄. 다만, 적절한 작업조건과 합리적인 주의로 이행할 때는 건강장애는 일어나지 않음.
Notes: 대기유해물질중 독성이 심한 특정대기유해물질로서 벤젠은 적혈구, 백혈구, 혈소판의 감소와 혈액암의 발생율을 증가시킵니다.
-수은은 호흡기 및 소화기 경로로 인체에 침입하면 80%정도가 신장 및 간 등에 축척되어 소뇌의 기능을 마비시키며, -카드뮴은 뼈의 관절부의 이상을 초래, 신경, 간장 호흡기, 순환기 계통 질환을 일으킴
납은 소화기, 호흡기, 음식물, 피부로 흡수, 체내에 축척, 빈혈을 수반, 조혈기관 및 소화기, 중추 신경계 장애를 일으킵니다.

## Slide 9
Notes: 2018년 6월 인천남동공단 23세 청년은 업무지시를 받고 도금액을 교체하기 위해 2개의 도금조에 물과 시안화나트륨을 채웠고, 시안화나트륨은 보관창고에서 바가지로 퍼왔고, 그 과정에서 어떠한 보호구도 없이 작업을 하고 작업이 끝난 후 화장실에 갔다 음료수를 마신 후 작업장에 들어선 순간 쓰러졌고 인근 길병원으로 이송되었지만 결국 뇌사판정을 받았다.
그 후 인근 요양병원으로 옮겨졌고 6월 18일 23살의 젊은 노동자는 결국 사망했다
위 사진이 바로 남동공단내 도금공장으로 물과 시안화나트룸을 혼합하는 작업을 하다가 23세의 청년이 사망한 곳입니다. 물과 반응한 시안화나트륨은 반응해 시안화수소를 발생시키는데 그 시안화수소는 나치가 유대인을 학살할때 사용한 독성가스입니다. 그만큼 위험한 물질임에도 관리가 전혀 안되었고 사업장 관리자의 부주의가 너무크다고 볼수 있습니다. 작업시 최소한 정보와 안전 장비등을 갖추어 작업하도록 안내해야 했습니다. 안타까운 일이죠

## Slide 10
Notes: 독일 홀로코스트(완전히 타버리다_희랍어)사건은 유대인 집단수용소에서 살인가스(시안화수소)로 인해 약 1천만명이 사망한 사건입니다.
2015년 8월 중국텐진에서 유독성 화학물질 시안화나트륨이 빗물과 반응하면서 독가스 성분인 시안화수소가 생성되어 폭발지점 반경 500m 떨어진 지점에서 측정가능한 최고치 수준의 유독성 기체가 검출되었다고 중국 국영방송이 보도한 바있습니다.

## Slide 11
1. 대기환경정책방향
1-3 위해성 중심의 대기오염물질 분류체계 개선
추진배경
대기환경보전법에 대기오염물질, 특정대기유해물질, 휘발성유기화합물질 등으로 다양하게
분류하고 있으나, 물질 분류체계 간 중복 등으로 오염물질 관리 혼선
추진상황
관리대상 대기오염물질을 대기오염물질, 유해성대기감시물질, 특정대기유해물질로
지정. 분류하고, 분류함
※ 유해성대기감시물질 : 지속적인 측정이나 감시.관찰 등이 필요하다고 인정된 물질
특정대기유해물질 : 사람의 건강이나 동식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 끼칠 수 있는 물질
화학물질배출량 조사 및 대기농도 측정등을 통해 대기 배출량을 점검하고, 위해가능 수준이 되면 특정대기유해물질로 지정
화학물질의 배출량 변화, 국민건강 및 생태계 위해도 등에 따라 물질 분류별 물질의 추가,
제외 등을 위한 검토 기준 필요
Notes: 이러한 오염물질을 위해성 중심으로 관리하기 위해 분류체계를 개선하였는데, 1. 관리대상 대기오염물질을 대기오염물질, 유해성대기감시물질, 특정대기유해물질로
지정. 분류함 2. 화학물질배출량 조사 및 대기농도 측정등을 통해 대기 배출량을 점검하고, 위해가능 수준이 되면 특정대기유해물질로 지정합니다.

## Slide 12
1. 대기환경정책방향
1-4 비산배출되는 유해대기오염물질(HAPs) 시설관리기준 도입
추진배경
현재 굴뚝 배출허용기준 중심의 대기오염물질 관리로 굴뚝 외의 공정 및 설비 등에서 직접 배출되는 오염룰질(비산배출원)에 대한 관리수단 부재
추진상황
업종별 HAPs 배출시설 시설관리기준 도입 추진
- 일정한 배출구 없이 대기 중에 직접 배출되는 것을 방지하기 위하여 시설관리기준 설정근거 마련
- 2015년부터 6개 업종을 대상으로 대기오염물질 비산배출저감제도 실시
(원유정제처리업, 석유화학계 기초화학물질 제조업, 합성고무제조업, 제철업, 제강업 등
- 2019년 (31→39개 업종) 세분화
2014년 화학물질 배출량조사 결과, 유해대기오염물질(HAPs: Hazardous Air Pollutants)이 연간 약 54천톤 정도가 대기중 배출, 이중 약 61%가 굴뚝을 제외한 시설·공정 등에서 비산배출
Notes: 1.비산배출되는 유해대기물질 관리기준을 도입하게 된 배경으로는 1. 굴뚝 배출허용기준 중심의 대기오염물질 관리로 굴뚝 외의 공정 및 설비 등에서 직접 배출되는 오염물질(비산배출원)에 대한 관리수단 부재하고, 2. 2014년 화학물질 배출량조사 결과, 유해대기오염물질(HAPs: Hazardous Air Pollutants)이 연간 약 54천톤 정도가 대기중 배출, 이중 약 61%가 굴뚝을 제외한 시설·공정 등에서 비산배출됨에 따라
2.업종별 배출시설관리기준을 도입하게 되었습니다. 그 내용으로는 일정한 배출구 없이 대기 중에 직접 배출되는 것을 방지하기 위하여 시설관리기준 설정근거 마련하고, 업종을 (31→39개 업종) 세분화하는 내용이었습니다.

## Slide 13
관리대상 물질(시행규칙 별표10) 특정대기유해물질과 적용물질로 구분
Notes: 1. 관리대상물질로는 특정대기유해물질과 적용물질로 구분됩니다. 1업종은 원유정제처리업으로 메탄올, 메틸에틸케톤 등이며, 2업종은 제철업등으로 톨루엔, 자일렌 등입니다. 3업종은 접착제, 고무제품제조업, 축전지제조업, 플라스틱제조업 등 으로 톨루엔, 자일렌, 메탄올 등입니다. 4종으로는 강선건조업, 선박제조업 등으로 톨루엔, 자일렌이 적용물질 입니다.
2. 톨루엔(TOLUENE)은 상온, 상압에서 무채색의 액체로서 오일, 합성수지, 페인트 등의 용제로 이용될 뿐 아니라 페놀(phenol), 트리니트로톨루엔(trinitrotoluene), 염료, 약품, 사카린 같은 화합물 제조에 사용되는 등 산업현장에서 가장 널리 사용되는 유기용제 중의 하나이다. 따라서 용제 취급 공정(페인트, 락카, 코팅, 염료, 페인트 제거제, 살충제 등), 화학 물질제조, 인조 고무제조, 직물/종이 코팅, 자동차 및 항공기 연료 등에 사용된다.
3. 특히 톨루엔에 노출되면 중추신경계에 장애를 일으키는데, 200ppm이상의 농도에서는 나른하고, 두통, 감각이상 및 반사기능이 느려진다. 장기간 톨루엔을 남용하면 중추신경계의 만성적인 억제에 의해 수행능력 저하, 시력저하가 발생되고, 전해질의 평형실조로 저칼륨혈증으로 인한 보행실조에 이어 심하면 근육마비도 발생되며, 마취에 이어 사망에 이른다고 보고되고 있습니다. (화학물질유통사용실태조사결과보고서, 한국산업안전공단)

## Slide 14
시설관리기준(별표10의2) 공통기준과 업종별 시설관리기준으로 구분됨

## Slide 15
1. 대기환경정책방향
20년부터 적용 대기배출시설 재분류 및 배출허용기준
개 요
도입배경
대기배출시설 분류체계의 합리적 조정
대기질 악화 예방 및 초미세먼지(PM2.5) 환경기준 달성
산업 및 연료 사용량 변화에 따른 대응
특정대기유해물질 배출허용기준 강화 등 위해성 중심의 관리
`20년도 이후 신규시설에 대한 최적방지기술 적용
Notes: 2020년부터는 1.대기배출시설 분류체계의 합리적 조정 / 2. 대기질 악화 예방 및 초미세먼지(PM2.5) 환경기준 달성 / 3. 산업 및 연료 사용량 변화에 따른 대응 / 4. 특정대기유해물질 배출허용기준 강화 등 위해성 중심의 관리
그리고 `20년도 이후 신규시설에 대한 최적방지기술 적용하기위해 배출시설이 재분류되었습니다.

## Slide 16
1. 대기환경정책방향
20년도 대기배출시설 재분류 및 배출허용기준
주요 개정내용
대기배출시설 분류체계 개선
- 현행 대기배출시설 분류체계를 개선하여 새로운 대기배출시설 추가 및 적용범위 명확화(326개 배출시설)
: 산업공정의 변화에 맞춰 기존의 배출시설을 일부 통합하고 고형연료 제품 및 일반 카센터 도장시설 등 포함
: 연료사용량 변화추이를 반영( LNG 및 신재생에너지 사용률 증가)하여 사용시설 포함
: 표준산업분류상의 용어와 일치하도록 일부 배출시설 명칭 변경
대기질 악화 예방 및 초미세먼지(PM2.5) 환경기준 달성
- 점오염원 20년 오염물질 배출량은 10년 대비 약 50% 증가 전망
- 발전시설과 보일러 및 소각시설 등 대형 배출시설을 중심으로 배출허용기준을 강화
위해성 중심의 대기배출사업장 관리방안 마련
- 특정대기유해물질의 배출허용기준 강화
: 특히 위해성이 크거나 국제협약대상 물질인 수은과 비소의 기준은 엄격히 설정
- 특정대기유해물질 다량배출사업장(연간 10톤이상 배출)의 배출시설은 더욱 엄격한
기준을 설정하여 별도 적용
신규 설치되는 시설에 대한 최적방지기술 적용
Notes: 주요개정된 내용으로는 1. 현행 대기배출시설 분류체계를 개선하여 새로운 대기배출시설 추가 및 적용범위 명확화(326개 배출시설)하는 것이었고
2. 대기질 악화 예방 및 초미세먼지(PM2.5) 환경기준 달성이며, 3. 특정대기유해물질의 배출허용기준 강화로, 위해성이 크거나 국제협약대상 물질인 수은과 비소의 기준은 엄격히 설정하는 것과 특정대기유해물질 다량배출사업장(연간 10톤이상 배출)의 배출시설은 더욱 엄격한 기준을 설정하여 별도 적용하는 내용입니다.

## Slide 17
1. 대기환경정책방향
소규모사업장 방지시설 설치지원 사업
1. 공고일 현재 광주광역시에 소재하는 「중소기업기본법」시행령 제3조제1항에 따른 중소기업*
* 대기환경보전법 시행령 제13조에 따른 대기 1 ∼ 5종 사업장 (4~5종 우선)
2. (방지시설) 사업장당 1개 배출구에 연결된 방지시설 지원 원칙
- 미세먼지발생 및 원인물질(먼지, SOx, NOx), 특정대기유해물질 배출사업장
- 10년 이상 노후 방지시설 운영 사업장, 주거지 등 인근에 위치한 민원 유발 사업장
- 산업단지 등 사업장 밀집지역에 소재한 사업장, 공동 방지시설을 설치하는 사업장
- 2020년 배출허용기준 강화에 따라 방지시설 개선이 필요한 사업장
-「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」강화로 허가배출기준 적용받아 방지시설 개선 필요 사업장
3. (측정기기) 사물인터넷(IOT)측정기기만을 부착지원받는 방지시설 및 습식시설
- 방지시설 면제신청 습식시설
- 대기오염배출시설 신규시설중 4, 5종, 기존 시설
#4~5종 사업장으로 원심력집진시설, 세정집진시설, 여과, 전기, 흡수, 흡착시설의 방지시설 설치 사업장
지 원 대 상
조 건
제외
1. 지원받은 방지시설 3년 이상 운영
2. 지원받은 방지시설에 사물인터넷(IoT) 부착하고 소규모대기배출시설관리시스템(한국환경공단)로
자료 전송해야 함
1. 공공기관 및 공공시설에 설치하는 방지시설
2. 3년이내 설치한 방지시설과 5년이내에 정부로 부터 지원받는 방지시설
Notes: 소규모사업장 방지시설 설치지원사업에 대해 설명해드리겠습니다.
지원대상은 대기오염방지시설과 측정기기이며
(대기오염방지시설로는) - 미세먼지발생 및 원인물질(먼지, SOx, NOx)배출사업장, 특정대기유해물질 배출사업장, - 10년 이상 노후 방지시설 운영 사업장, - 주거지 등 인근에 위치한 민원 유발 사업장
- 산업단지 등 사업장 밀집지역에 소재한 사업장, - 공동 방지시설을 설치하는 사업장, - 2020년 배출허용기준 강화에 따라 방지시설 개선이 필요한 사업장이 지원대상입니다.
(측정기기로는) - 방지시설 면제신청 습식시설과 대기오염배출시설 신규시설중 4,5종과 기존시설이 대상입니다.
2. 다만, 3년이내 설치한 방지시설과 5년이내 지원받은 방지시설은 제외됩니다.

## Slide 18
1. 대기환경정책방향
소규모사업장 방지시설 설치지원 사업
가. 방지시설 지원금액
구 분 | 입자상물질 방지시설 | 가스상물질 방지시설 |  | 조합 및 공동방지시설
 |  | 일 반 | RTO, RCO 등 | 
설치비 | 최대 3억원 | 최대 3억원 | 최대 6.2억원 | 최대 8억원
보조금 | 최대 2.7억원 | 최대 2.7억원 | 최대 5.6억원 | 최대 7.2억원
나. 지원절차
사업신청 |  | 서류검토, 현장조사 |  | 사업승인 여부 통보 |  | 
배출업체 → 시 |  | 시(광주녹색환경지원센터) |  | 시 → 배출업체 |  | 
방지시설 및 Iot 설치 |  | 배출시설 허가(신고) |  | 설치계약 |  | 
환경전문공사업(IoT 설치업체) |  | 배출업체→시,자치구 |  | 배출업체 ↔ 환경전문공사업 ※사업장에서 공사업체 직접 선정 |  | 
보조금 신청 |  | 현장확인 |  | 보조금 지급 |  | 
환경전문공사업→시 |  | 시(광주녹색환경지원센터) |  | 시 → 환경전문공사업 |  | 
* 사물인터넷 설치비(279~369만원) 포함
Notes: 지원금액은 최대 5.6억원이나, 환경부지침에 따라 방지시설용량과 시설종류별로 다르므로 기후환경정책과 소규모사업장방지시설 담당자에 문의하시면 됩니다.
지원절차는 위 순서와 같습니다.

## Slide 19
대기배출시설의 관리
2
Notes: 다음은 대기배출시설의 관리입니다.

## Slide 20
2-1. 대기배출시설의 관리
대기오염물질 배출시설
배출시설 적용기준
배출시설 : 각각의 원료(부원료와 첨가제를 포함한다)나 연료가 투입되는 지점부터 해당
공정이 끝나는 지점까지의 단위공정 전체
배출시설 규모 : 연료사용량, 시설의 중량·면적·용적·열량·동력(kW)등으로 하되 최대시설
규모(용량)를 말함
- 동일 사업장에 그 규모 미만의 동종시설(지름 1밀리미터 이상인 고체입자상물질 저장시설은 제외한다)이 2개 이상 설치된 경우로서 그 시설의 총 규모가 나목의 대상 배출시설란에서 정하고 있는 규모 이상인 경우에는 그 시설들을 배출시설로 관리
다만, 하나의 동력원에 2개 이상의 배출시설이 연결되어 동시에 가동되는 경우에는
각 배출시설의 동력 소요량에 비례하여 배출시설의 규모를 산출한다.
Notes: 1. 배출시설은 각각의 원료(부원료와 첨가제를 포함한다)나 연료가 투입되는 지점부터 해당공정이 끝나는 지점까지의 단위공정 전체를 나타내며
2. 배출시설 규모는 연료사용량, 시설의 중량·면적·용적·열량·동력(kW)등으로 하되 최대시설 규모(용량)를 말합니다.
배출시설의 적용기준은 위의 내용을 참고하십시요

## Slide 21
20년 대기오염물질 배출시설 포함
배출시설 | 변경사항 | 대상 배출시설
13)비료 및 질소화합물제조시설 | 화학비료만 해당 →유기질 비료 제조시설 포함 | 가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 혼합시설 (2) 입자상물질 계량시설 라) 질소화합물 및 질산 제조시설
16)탄화시설 | 용적 150㎥이상 →용적 100㎥이상 | 가) 용적이 30세제곱미터 이상인 탄화(炭火)시설 나) 목재를 연료로 사용하는 용적이 30세제곱미터 이상인 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 다) 용적이 100세제곱미터 이상인 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마 및 그 부대시설
29)발전시설(수력, 원자력발전시설은 제외) | 도서지방용 발전시설 제외 →도서지방용 발전시설 포함 | 가) 화력발전시설 나) 설비용량이 120킬로와트 이상인 열병합발전시설 다) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 내연기관(비상용, 수송용 또는 설비용량이 1.5메가와트 미만인 도서지방용은 제외한다) 라) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 매립·바이오가스 사용시설 마) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 석탄가스화 연료 사용시설 바) 설비용량이 120킬로와트 이상인 카본블랙 제조시설의 폐가스재이용시설 사) 설비용량이 120킬로와트 이상인 린번엔진 발전시설
Notes: 20년에 대기오염물질배출시설에 포함된 대상 시설은 13번 항목의 유기질비료제조시설이 포함되었습니다.
16번의 탄화시설중 숯 목초액을 제조하는 전통식 숯가마 및 부대시설은 용적이 150세제곱미터에서 100세제곱미터로 그 대상이 확대되었습니다. 그리고 29번 발전시설중 그동안 제외되었던 도서지방용 발전시설이 20년부터 포함되었습니다.

## Slide 22
20년 대기오염물질 배출시설 포함
배출시설 | 변경사항 | 대상 배출시설
30)폐수‧폐기물‧폐가스소각시설‧동물장묘시설(소각보일러포함) | 동물장묘시설 신설 | 가) 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 나) 「동물보호법」 제32조에 따른 동물화장시설 다) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 폐가스소각시설·폐가스소각보일러 또는 소각능력이 시간당 100킬로그램 이상인 폐가스소각시설. 다만, 별표 10의2 제3호가목1)나)(2)(다), 같은 호 다목 1)나)(2)(나) 및 같은 호 라목1)라)에 따른 직접연소에 의한 시설 및 별표 16에 따른 기준에 맞는 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 및 악취소각시설은 제외한다. 라) 가), 나) 및 다)의 부대시설(해당 시설의 공정에 일체되는 경우를 포함한다)로서 동력 15킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 분쇄시설 (2) 파쇄시설 (3) 용융시설
32)보일러‧흡수식냉·온수기 | 산업용보일러, 업무용보일러만 해당 →흡수식 냉‧온수기 추가 | 가) 다른 배출시설에서 규정한 흡수식 냉·온수기는 제외한다. 나) 시간당 증발량이 0.5톤 이상이거나 시간당 열량이 309,500킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기. 다만, 환경부장관이 고체연료 사용금지 지역으로 고시한 지역에서는 시간당 증발량이 0.2톤 이상이거나 시간당 열량이 123,800킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기를 말한다. 다) 나)에도 불구하고 가스(바이오가스를 포함한다) 또는 경질유[경유·등유·부생(副生)연료유1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3에 따른 열분해방법 또는 감압증류(減壓蒸溜)방법으로 재생처리한 정제연료유만 해당한다)]만을 연료로 사용하는 시설의 경우에는 시간당 증발량이 2톤 이상이거나 시간당 열량이 1,238,000킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기만 해당한다.
Notes: 30번 폐수폐기물폐가스소각시설만이 배출시설에 해당되었으나 동물보호법에 따른 동물화장시설이 포함되었습니다. 32번 보일러흡수식냉온수기 중 기존 산업용보일러, 업무용보일러만 배출시설에 해당되었으나, 흡수식 냉온수기가 추가되었습니다. 다만 다른배출시설에서 규정한 흡수식 냉온수기는 배출시설에서 제외 됩니다.

## Slide 23
20년 대기오염물질 배출시설 포함
흡수식 냉·온수기 배출시설 추가
배출시설 적용 대상
- 가스류 또는 경질유만을 연료는 사용하는 시간당 증발량이 2톤 이상이거나 시간당 열량이
1,238,000킬로칼로리 이상(이하 ‘기준 규모’라 한다)인 보일러와 흡수식 냉․온수기
- 동일사업장에 기준 규모 미만의 보일러 또는 흡수식 냉․온수기가 2개 이상 설치된 경우로서
총 규모가 기준 규모 이상인 경우에는 배출시설에 포함
※ 다만, 시간당 증발량 0.1톤 미만이거나 열량이 61,900킬로칼로리 미만인 보일러로서 「환경
기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경표지 인증을 받은 보일러는 총 규모 산정시 제외
배출시설 적용 제외
- 다른 배출시설로 규정*한 보일러 및 흡수식 냉․온수기
* 보일러 이외의 다른 배출시설에 포함되어 허가(신고)된 보일러
(예시) 가열시설, 반응시설, 정제시설, 발전시설 등에 포함되어 인허가 받은 보일러
- 아파트, 오피스텔, 주상복합아파트에 설치된 개별 난방 보일러
* 아파트, 오피스텔 등에 설치한 중앙 난방식 보일러는 배출시설에 포함
- 영리 목적이 아닌 유치원, 초·중·고등학교, 영유아 보육시설 등에 설치하는 보일러
- 노인·아동·장애인·부랑인·노숙인복지시설, 교정보호시설, 치료감호소 등에 설치된 보일러
Notes: 다음은 20년부터 배출시설에 추가되는 흡수식 냉온수기시설에 대해 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 1. 적용대상으로는 가스류 또는 경질유만을 연료는 사용하는 시간당 증발량이 2톤 이상이거나 시간당 열량이 1,238,000킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉․온수기이며, 동일사업장에 기준 규모 미만의 보일러 또는 흡수식 냉․온수기가 2개 이상 설치된 경우에는 총 규모가 기준 규모 이상인 경우에는 배출시설에 포함됩니다. 즉, 합산해 적용됩니다.
2. 적용제외되는 시설은 아파트등 주거와 관련해 설치된 개별 난방보일러이지만, 중앙난방식보일러는 배출시설에 포함됩니다. 또한 영리 목적이 아닌 유치원, 초·중·고등학교, 영유아 보육시설 등에 설치하는 보일러와 노인·아동·장애인·부랑인·노숙인복지시설, 교정·소년보호시설, 외국인보호소, 치료감호소, 국방·치안·교정시설에 설치된 보일러는 제외됩니다.

## Slide 24
20년 대기오염물질 배출시설 포함
배출시설 | 변경사항 | 대상 배출시설
36)입자상물질 및 가스상물질 발생시설 | 용적1㎥이상→ 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적 1㎥이상, 가열시설·성형시설 추가 | 가) 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 연마시설 (2) 제재시설 (3) 제분시설 (4) 선별시설 (5) 파쇄·분쇄시설 (6) 탈사(脫砂)시설 (7) 탈청(脫靑)시설 나) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 계량시설 (2) 혼합시설(농산물 가공시설은 제외한다) 다) 처리능력이 시간당 100킬로그램 이상인 포장시설(소분시설을 포함한다) 라) 동력이 52.5킬로와트 이상인 도정(搗精)시설 마) 용적이 50세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 저장시설 (2) 유·무기산 저장시설 (3) 유기화합물(알켄족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50퍼센트 이상 함유된 것만 해당) 저장시설 바) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리, 증류, 추출, 여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 (7) 화학물질 저장탱크 세척시설 (8) 가열시설(연소시설을 포함한다) (9) 성형시설 사) 가)부터 바)까지의 배출시설 외에 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 건조시설(도포시설 및 분리시설을 포함한다) (2) 훈증시설 (3) 산·알칼리 처리시설 (4) 소성시설 (5) 그 밖의 로(爐)
Notes: 36번 입자상물질및가스상물질발생시설중 용적1세제곱미터이상의 시설로 규정하던 것을 연료사용량이 시간당 30킬로그램이상의 시설도 포함시켜 그 범위를 확대하였습니다. 그리고 가열시설과 성형시설도 배출시설에 추가되었습니다.

## Slide 25
20년 대기오염물질 배출시설 포함
신고 및 변경신고 시기
보일러 / 흡수식 냉온수기
그 외
배출시설 설치일에 따른 신고시기
2005. 1. 1.
2011. 1. 1.
2020. 1. 1.
’20.12.31.
까지
’21.12.31.
까지
’22.12.31.
까지
설치 전
- 2004. 12. 31. 이전 설치시설 ⇒ 2020. 12. 31.까지
- 2005. 1. 1. ~ 2010. 12. 31. 설치시설 ⇒ 2021. 12. 31.까지
- 2011. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. 설치시설 ⇒ 2022. 12. 31.까지
2020. 12. 31.까지
Notes: 20년부터 시행된 대기환경보전법에 따라 보일러와 흡수식냉온수기시설은 설치시기에 따라서 신고기한이 다릅니다. 1. 2004. 12. 31. 이전 설치시설은 2020. 12. 31.까지 변경신고를 하고, 2005. 1. 1. ~ 2010. 12. 31. 설치시설된 시설은 2021. 12. 31.까지 신고하여야 합니다. 그리고 2011. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. 설치시설은 2022. 12. 31.까지 신고하여야 합니다. 2. 그외 시설은 2020.12.31일까지 신고입니다.

## Slide 26
배출허용기준 신설
구 분 | 일반 대기오염물질 | 비 고 | 구분 | 특정대기유해물질 | 비 고
1 | 입자상물질 (먼지, 비산먼지, 매연) | 기준설정 (‘91) 10종 (‘00) 1종(탄화수소) | 1 | 카드뮴 및 그 화합물 | (‘91)12종, (‘00)1종, (‘13)1종, (‘16)1종, (‘17)1종, 기준설정 완료
2 | 브롬 및 그 화합물 |  | 2 | 시안화수소 | 
3 | 아연 및 그 화합물 |  | 3 | 납 및 그 화합물 | 
4 | 일산화탄소 |  | 4 | 크롬 및 그 화합물 | 
5 | 암모니아 |  | 5 | 비소 및 그 화합물 | 
6 | 질소산화물 |  | 6 | 수은 및 그 화합물 | 
7 | 황산화물 |  | 7 | 염소 및 그 화합물 | 
8 | 황화수소 |  | 8 | 불소화물 | 
9 | 이황화탄소 |  | 9 | 니켈 및 그 화합물 | 
10 | 탄화수소 |  | 10 | 염화비닐(‘00년) | 
11 | 구리 및 그 화합물 |  | 11 | 페놀 및 그 화합물 | 
12 | 알루미늄 및 그 화합물 | - | 12 | 벤젠 | 
13 | 바나듐 및 그 화합물 |  | 13 | 포름알데히드 | 
14 | 망간화합물 |  | 14 | 1,3-부타디엔(‘17년) | 
15 | 철 및 그 화합물 |  | 15 | 디클로로메탄(‘13년) | 
16 | 셀렌 및 그 화합물 |  | 16 | 트리클로로에틸렌(‘16년) | 
17 | 안티몬 및 그 화합물 |  | 17 | 테트라클로로에틸렌 | ‘19년 기준신설 (‘20년 시행)
18 | 주석 및 그 화합물 |  | 18 | 다환 방향족 탄화수소류 | 
19 | 텔루륨 및 그 화합물 |  | 19 | 1,2-디클로로에탄 | 
20 | 바륨 및 그 화합물 |  | 20 | 클로로포름 | 
21 | 황화메틸 |  | 21 | 아크릴로니트릴 | 
22 | 메르캅탄류 |  | 22 | 스틸렌 | 
23 | 아민류 |  | 23 | 에틸벤젠 | 
24 | 인 및 그 화합물 |  | 24 | 사염화탄소 | 
25 | 붕소화합물 |  | 25 | 이황화메틸 | ‘22년 기준설정 추진중 (‘23년 시행)
26 | 아크롤레인 |  | 26 | 아닐린 | 
27 | 아세트산 비닐 |  | 27 | 아세트알데히드 | 
28 | 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 |  | 28 | 벤지딘 | 
29 | 디메틸포름아미드 |  | 29 | 히드라진 | 
 |  |  | 30 | 프로필렌옥사이드 | 
 |  |  | 31 | 베릴륨 및 그 화합물 | 
 |  |  | 32 | 에틸렌옥사이드 | 
 |  |  | 33 | 석면 | 석면관리법(’08년)
 |  |  | 34 | 다이옥신(‘97년) | 잔류성물질법
 |  |  | 35 | 폴리염화비페닐 | 잔류성물질법(’96년)
배출허용기준 신설 및 강화(시행규칙 별표8)
Notes: 다음은 배출허용기준이 신설되거나 강화되는 물질입니다. 일반대기오염물질은 총 29종이며 이중 11종이 설정이 완료되었고 18종은 대기배출허용기준이 아직 설정되지 않았습니다. 특정대기유해물질은 총35종으로 25종이 설정완료되었고, 올해내 설정예정인8종과 기타 2종인 폴리염화비페닐과 석면은 사용금지물질이여서 배출허용기준을 마련하지 않았습니다.

## Slide 27
배출허용기준 강화(’20. 1. 1. 시행) ※ 방지시설설치면제사업장 방지시설 설치 필요 여부 검토
구 분 |  | 배출허용기준 |  | 강화율(%)
 |  | 현 행 | 개정 | 
일반 (11종) | 먼지(㎎/S㎥) | 10∼70 | 5∼50 | 33
 | 브롬 및 그 화합물(ppm) | 3 | 3 | 0
 | 아연 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 5 | 4 | 20
 | 일산화탄소(ppm) | 50∼300 | 50∼300 | 3
 | 암모니아(ppm) | 20∼50 | 12∼30 | 39
 | 질소산화물(ppm) | 20∼530 | 10∼250 | 28
 | 황산화물(ppm) | 10∼540 | 10∼250 | 32
 | 황화수소(ppm) | 2∼10 | 2∼5 | 26
 | 이황화탄소(ppm) | 30 | 10 | 67
 | 탄화수소(ppm) | 40∼200 | 40∼200 | 38
 | 구리 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 5 | 4 | 20
특정 (24종) | 카드뮴 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 0.02∼0.5 | 0.02∼0.2 | 21
 | 시안화수소(ppm) | 5∼10 | 4∼8 | 20
 | 납 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 0.2∼2 | 0.15∼1.5 | 19
 | 크롬 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 0.3∼0.5 | 0.15∼0.4 | 34
 | 비소 및 그 화합물(ppm) | 0.25∼2 | 0.2∼0.5 | 38
 | 수은 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 0.05∼2 | 0.04∼0.1 | 42
 | 염소 및 그 화합물(ppm) | 2∼20 | 2∼15 | 25
 | 불소화물(ppm) | 2∼5 | 2∼3 | 24
 | 니켈 및 그 화합물(㎎/S㎥) | 2 | 2 | 0
 | 염화비닐(ppm) | 10∼180 | 10∼90 | 30
 | 페놀(ppm) | 5 | 4 | 20
 | 벤젠(ppm) | 10 | 6 | 40
 | 포름알데히드(ppm) | 10 | 8 | 20
 | 1,3-부타디엔(ppm) | 6 | 6 | 0
 | 디클로로메탄(ppm) | 50 | 50 | 0
 | 트리클로로에틸렌(ppm) | 50∼85 | 50 | 19
 | 테트라클로로에틸렌(ppm) | <신설> | 10 | 100
 | 다환방향족탄화수소류(㎎/S㎥) | <신설> | 0.05 | 100
 | 1,2-디클로로에탄(ppm) | <신설> | 12 | 100
 | 클로로포름(ppm) | <신설> | 5 | 100
 | 아크릴로니트릴(ppm) | <신설> | 3 | 100
 | 스틸렌(ppm) | <신설> | 23 | 100
 | 에틸벤젠(ppm) | <신설> | 23 | 100
 | 사염화탄소(ppm) | <신설> | 3 | 100
배출허용기준 신설 및 강화(시행규칙 별표8)
Notes: 대기오염물질중 일반 11종은 먼지, 브롬, 아연, 일산화탄소, 암모니아, 질소산화물, 황산화물, 황화수소, 이황화탄소, 탄화수소, 구리 등으로 3~ 67%까지 배출허용기준이 강화되었습니다. 또한 특정24종은 카드뮴, 시안화수소, 납등 항목이 19~38%까지 강화되고, 테트라클로로에틸렌 등 유기화합물이 배출허용기준이 신설되었습니다.

## Slide 28
배출허용기준 추가(23.1.1부터 시행)
최근 대기환경보전법령 개정 추진내용
아닐린(ppm) | 기초유기화합물제조시설, 의료용 물질 및 의약품제조시설 | 25 이하
프로필렌옥사이드(ppm) | 석유정제품제조 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물제조시설 | 90 이하
아세트알데하이드(ppm) | 석유정제품제조 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물제조시설, 폐수, 폐기물, 폐가스 소각시설, 고형 및 기타연료제품 제조시설 | 10 이하
이황화메틸(ppm) | 기초유기화합물제조시설, 의료용 물질 및 의약품제조시설, 폐수, 폐기물, 폐가스 소각시설 | 3 이하
하이드라진(ppm) | 기초유기화합물제조시설 | 15 이하
에틸렌옥사이드(ppm) | 기초유기화합물제조시설 | 3 이하
벤지딘(ppm) | 무기안료·염료·유연제 및 기타 착색제 제조시설(벤지딘 사용시설) | 2 이하
베릴륨(mg/Sm3) | 폐수,폐기물,폐가스소각시설 석탄발전시설 1차철강제조시설, 1차비철금속제조시설 | 0.05이하 0.04이하 0.04이하
Notes: 배출허용기준으로 추가된 8종은
기초유기화합물제조시설, 의료용 물질 및 의약품제조시설에서 배출되는 아닐린으로 25ppm이하이고
석유정제품제조 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물제조시설에서 배출되는 프로필렌옥사이드로 90ppm이하이고,
----

## Slide 29
사물인터넷 측정기기 부착
(사물인터넷 측정기기란 ?) 인터넷을 기반으로 모든 사물의 연결을 통해 사람과 사물 또는 사물과 사물 간 정보를 상호 공유ㆍ소통하는 지능형 기술을 적용하여 배출시설 및 방지시설의 전류, 압력, pH, 온도 등을 실시간으로 확인ㆍ관리할 수 있는 측정기기
(관련법) 대기환경보전법 시행령 제17조 제1항 제3호, 시행규칙 별표9의2
(주요내용) 4~5종 배출시설 및 방지시설내 사물인터넷 측정기기 부착 의무화
(부착기기) 배출시설(전류계), 방지시설(전류계, 차압계, 온도계, pH메타)
최근 대기환경보전법령 개정 추진내용
방지시설명 | 부착대상 사물인터넷 측정기기 | 
 | 배출시설 | 방지시설
1. 원심력집진시설(별표 4 제3호) | 전류계 | 전류계
2. 세정집진시설(별표 4 제4호) | 전류계 | 전류계
3. 여과집진시설(별표 4 제5호) | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계
4. 전기집진시설(별표 4 제6호) | 전류계 | 전류계
5. 흡수에 의한 시설(별표 4 제8호) | 전류계 | 전류계, pH계
6. 흡착에 의한 시설(별표 4 제9호) | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계
Notes: 4~5종 배출시설 및 방지시설에 대해서 사물인터넷 측정기기 부착를 의무화하는 내용으로 지난 2022. 5.3 신설되어 시행중에 있습니다.
그럼 사물인터넷측정기기란 무엇인가가 의문이 드는데요 이는 인터넷을 기반으로 모든 사물의 연결을 통해 사물간 정보를 상호 공유 소통하는 지능형 기술을 적용하여 배출시설 및 방지시설의 전류, 압력, pH, 온도 등을 실시간으로 확인관리할 수 있는 측정기기입니다.
관련법은 대기환경보전법 시행령 제17조, 시행규칙별표9의2이며, 대상은 4~5종 배출시설 및 방지시설입니다.
1. 부착기기는 배출시설에는전류계를 설치하고, 방지시설에는 전류계, 차압계, 온도계, pH메타를 설치해야 합니다.

## Slide 30
사물인터넷 측정기기 부착
최근 대기환경보전법령 개정 추진내용
제3호에 따른 여과집진시설ㆍ제6호에 따른 흡착에 의한 시설 중 방지시설에 온도계 부착해야 함
다만, 제5호에 따른 흡수에 의한 시설 중 방지시설에 부착해야 하는 pH계는 시설특성에 따라 환경부장관
또는 시ㆍ도지사가 부착이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 부착하지 않을 수 있다.
(부착시기) 가동개시신고일까지 부착하고, 1~3종 사업장중 4~5종사업장으로 변경하는 경우 변경허가(신고)를 한날로부터 3개월이내에 부착
(부착특례)
- 기존(시행일 ’22.5.3이전에 가동개시신고 사업자) → ’25.6.30까지
- 개정이후 신규 → 4종 ’23.6.30까지, 5종 ’24.6.30까지
Notes: 1.부착시기는 가동개시신고일까지 부착하고 1~3종 사업장중 4~5종사업자으로 변경하는 경우 변경허가(신고)를 한날로부터 3개월이내에 부착하여야 하며
구체적인 설치시기로는 시행일 ’22.5.3일이전에 가동개시신고사업장(즉, 기존 사업장)은 2025.06.30까지 설치하여야 하고, 개정이후 신규사업장은 4종과 5종으로 구분되어 설치시기가 다른데 4종은 2023.06.30까지/ 5종 2024.06.30까지 설치하여야 합니다.
2.측정기 형태로는 전류계, 차압계, pH계, 온도계 가 있는 데 아래와 같습니다.
제3호에 따른 여과집진시설ㆍ제6호에 따른 흡착에 의한 시설 중 방지시설에 온도계 부착해야 하며, 다만, 제5호에 따른 흡수에 의한 시설 중 방지시설에 부착해야 하는 pH계는 시설특성에 따라 환경부장관
또는 시ㆍ도지사가 부착이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 부착하지 않을 수 있다.

## Slide 31
(부착 면제대상)
- 방지시설이 굴뚝 자동측정기기를 부착한 배출구와 연결된 경우
- 배출시설 및 방지시설이 전력을 동력으로 사용하지 않는 경우(측정기기가 전류계일 경우)
- 고정적인 전기사용 장치를 확인할 수 없는 배출시설 및 방지시설(측정기기가 전류계 일 경우)
- 연간 가동일수가 30일 미만인 배출시설에 해당하는 경우
최근 대기환경보전법령 개정 추진내용
여과집진시설
전기집진시설
세정(흡수)시설
흡착시설

## Slide 32
대기오염방지시설 미가동
현행법령
대기환경보전법 제31조제1항제1호:
대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에
방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기
위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니된다
제31조 제1항 제1호
행정처분 : 조업정지 10일
7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금
모터 미가동 확인
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 다음은 대기배출시설 및 방지시설 운영입니다.
아래 사진은 대기오염방지시설 미가동으로 대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니됨에도, 가동하지 않는 상태로 방치한 상태입니다.
이러한 행위는 7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금에 조업정지 10일의 행정처분이 내려집니다.

## Slide 33
대기오염방지시설 미가동
현행법령
대기환경보전법 제31조제1항제1호:
대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에
방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기
위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니된다
제31조 제1항 제1호
행정처분 : 조업정지 10일
7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금
방지시설 스위치가
꺼져있는 모습
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 다음은 방지시설 미가동으로 방지시설의 스위치가 꺼져있는 모습입니다.
대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니됨에도, 방지시설의 스위치를 꺼놓은 경우입니다. 7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금으로 조업정지10일의 행정처분이 내려집니다.

## Slide 34
대기오염방지시설 비정상 가동
현행법령
대기환경보전법 제31조제1항제1호:
대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에
방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기
위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니된다
제31조 제1항 제1호
행정처분 : 조업정지 10일
7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금
위반시설 :
흡수에 의한 시설
세정수가 분무되지 않음을 확인
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 다음은 대기오염방지시설 비정상가동입니다.
1. 대기배출시설을 설치한 자는 배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어
배출하는 행위를 하여서는 아니됨에도, 흡수에 의한 시설에서 세정수가 분무되지 않고 있어 확인된 사항입니다.
이 경우 7년이하징역 1억원이하 벌금과 조업정지 10일에 행정처분이 내려집니다

## Slide 35
대기오염방지시설 비정상 가동
세정수 집수조 액위계에
수위가 없음
집수조 확인을 위해 점검구 해체
관계자 세정수 수위 및 파손부위 확인
플루트 스위치
파손 확인
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 다음은 대기오염방지시설 비정상가동으로 현장사진 참고

## Slide 36
대기오염방지시설 비정상가동
현행법령
대기환경보전법 제31조제1항제2호:
방지시설을 거치지 아니하고 오염물질을 배출할 수 있는 공기조절장치나 가지 배출관등을 설치하는 행위,
다만, 화재나 폭발등의 사고를 예방할 필요가 있어 시·도지사가 인정하는 경우에는 그러하지 아니함
제31조 제1항 제2호
행정처분 : 조업정지 10일
5년 이하의 징역 5천만원 이하의 벌금
방지시설에 연결되지
않은 덕트
방지시설을 거치지 아니하고
외부로 배출되는 가지관 설치
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 대기오염방지시설 비정상가동으로 방지시설을 거치지 아니하고 오염물질을 배출할 수 있는 공기조절장치나 가지 배출관등을 설치하는 행위를 하면 아니됨에도, 위 사진처럼 1. 방지시설을 거치지 아니하고
외부로 배출되는 가지관 설치하거나, 방지시설에 연결되지 않는 덕트를 운영하고 있는 사례입니다.

## Slide 37
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
대기오염방지시설 비정상 가동
제31조 제1항 제3호
대기방지시설 부식, 마모에 따른 오염물질 누출
과태료 200만원 이하, 행정처분 : 경고
제31조 제1항 제3호 :
부식이나 마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설이나 방지시설을 정당한 사유없이
방치하는 행위를 하여서는 아니된다
제31조 제1항 제4호
대기방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장방치
과태료 200만원 이하, 행정처분 : 경고
제31조 제1항 제4호 :
방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치하는 행위를
하여서는 아니된다
Notes: 위 내용은 참고하시기 바랍니다.

## Slide 38
대기오염방지시설 비정상 가동
제31조 제1항 제5호
배출시설 등을 비정상 가동으로 기준초과
7년이하의 징역이나 1억원이하의 벌금, 행정처분 : 조업정지 10일
제31조 제1항 제1호나 제5호 :
배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출
시설에서 나오는 오염물질에 공기를 썩어 배출하는 행위
- 그 밖에 배출시설이나 방지시설을 정당한 사유없이 정상적으로 가동하지 아니하여 배출
허용기준을 초과한 오염물질을 배출하는 행위
행위 예시
여과집진시설에서 손상된 여과지를 교체하지 않은 경우
흡착시설의 활성탄을 교체하지 않아 흡착효율이 떨어진 상태에서도 계속 가동하는 경우
세정집진시설에서 세정수 교체하지 않고 계속 사용하는 경우
집진시설의 퇴적함을 비우지 않아 재 비산되는 경우
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 배출시설 등을 비정상으로 가동하여 기준을 초과한 사례로
1.여과집진시설에서 손상된 여과지를 교체하지 않은 경우
2. 흡착시설의 활성탄을 교체하지 않아 흡착효율이 떨어진 상태에서도 계속 가동하는 경우
3. 세정집진시설에서 세정수 교체하지 않고 계속 사용하는 경우
4. 집진시설의 퇴적함을 비우지 않아 재 비산되는 경우

## Slide 39
측정기기 미부착
제32조 제1항
측정기기 미부착
5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금, 행정처분 : 경고
제32조 제1항 :
사업자는 배출시설에서 나오는 오염물질이 배출허용기준에 맞는지를 확인하기 위하여
측정기기를 부착하는 등의 조치를 하여 배출시설과 방지시설이 적정하게 운영되도록
하여야 한다(적산전력계, 굴뚝 자동측정기기 등 설치)
적산전력계 부착방법
부착시기 : 가동개시 신고전
부착대상 : 모든 사업장, 모든 대기오염방지시설
부착방법 : 방지시설 운영에 소요되는 모든 전력을 적산 할 수 있도록 부착하되,
모든 부대시설에 설치가 곤란할 경우에는 주요 부대시설(송풍기, 펌프)에만
설치 가능, 방지시설 외 전력은 적산되지 않도록 부착
(배출시설의 전력량이 방지시설 전력사용량의 2배가 초과하지 않는 경우에는 별도로 구분하지 않음)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
Notes: 사업자는 배출시설에서 나오는 오염물질이 배출허용기준에 맞는지를 확인하기 위하여 측정기기를 부착하는 등의 조치를 하여 배출시설과 방지시설이 적정하게 운영되도록
하여야 한다 (적산전력계, 굴뚝 자동측정기기 등 설치)

## Slide 40
측정기기 미부착
적산전력계 부착면제
1. 굴뚝 자동측정기기를 부착한 배출구와 연결된 방지시설
2. 방지시설과 배출시설이 같은 전원설비를 사용하는 등 적산전력계를 부착하지
아니하여도 가동상태를 확인할 수 있는 방지시설
3. 원료나 제품을 회수하는 기능을 하여 항상 가동하여야 하는 방지시설
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영

## Slide 41
측정기기 운영시 금지행위
제32조 제3항
측정기기 운영시 금지행위
5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금, 행정처분 : 경고
1. 배출시설이 가동될 때에 측정기기를 고의로 작동하지 아니하거나 정상적인 측정이
이루어지지 아니하도록 하는 행위
2. 부식, 마모, 고장 또는 훼손되어 정상적으로 작동하지 아니하는 측정기기를 정당한
사유없이 방치하는 행위
3. 측정기기를 고의로 훼손하는 행위
4. 측정기기를 조작하여 측정결과를 빠뜨리거나 거짓으로 측정결과를 작성하는 행위
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영

## Slide 42
허가 및 신고대상
허가대상 : 특정대기유해물질이 환경부령으로 정하는 기준농도 이상 발생하는 배출시설
특별대책지역에 설치하는 배출시설, 다만, 특정대기유해물질을 기준 이상으로
배출하지 아니하는 시설로서 5종사업장에 설치하는 시설은 제외
신고대상 : 허가대상 배출시설을 제외한 모든 배출시설
벌 칙 : 무허가 (7년이하 1억원 이하 벌금), 미신고 (5년이하 5천만원이하 벌금)
행정처분 : 사용중지 명령
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
배출시설의 설치허가 · 신고 및 관리
Notes: 허가 및 신고대상

## Slide 43
변경허가 (시행령 제11조제4항)
1. 설치허가 또는 변경허가를 받거나 변경신고를 한 배출시설 규모의 합계나
누계의 100분의 50 이상
2. 특정대기유해물질 배출시설의 경우에는 100분의 30 이상으로 한다) 증설
3. 설치허가 또는 변경허가를 받은 배출시설의 용도 추가
※ 배출시설 규모의 합계나 누계는 배출구별로 산정한다.
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
배출시설의 설치허가 · 신고 및 관리
Notes: 변경허가 사항입니다

## Slide 44
허가사업장에서의 변경신고(시행규칙 제27조제1항)
1. 같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우.
다만, 배출시설의 규모[허가 또는 변경허가를 받은 배출시설과 같은 종류의 배출시설로서
같은 배출구에 연결되어 있는 배출시설(방지시설의 설치를 면제받은 배출시설의 경우에는
면제받은 배출시설)의 총 규모를 말한다]를 10퍼센트 미만으로 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는
경우로서 다음 각 목의 모두에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
가. 배출시설의 증설ㆍ교체ㆍ폐쇄에 따라 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량
범위 내일 것
나. 배출시설의 증설ㆍ교체로 인하여 다른 법령에 따른 설치 제한을 받는 경우가 아닐 것
2. 배출시설에서 허가받은 오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
3. 방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
4. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
5. 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우. 다만, 새로운 대기오염물질을 배출하지 아니하고 배출
량이 증가되지 아니하는 원료로 변경하는 경우 또는 종전의 연료보다 황함유량이 낮은 연료로
변경하는 경우는 제외한다.
6. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
7. 그 밖의 경우로서 배출시설 설치허가증에 적힌 허가사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
배출시설의 설치허가 · 신고 및 관리
Notes: 허가사업장에서의 변경신고(시행규칙 제27조제1항)사항입니다.
같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우.
배출시설에서 허가받은 오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우
배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
그 밖의 경우로서 배출시설 설치허가증에 적힌 허가사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우

## Slide 45
신고사업장에서의 변경신고(시행규칙 제27조제3항)
1. 같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우.
다만, 배출시설의 규모[신고 또는 변경신고를 한 배출시설과 같은 종류의 배출시설로서 같은
배출구에 연결되어 있는 배출시설(방지시설의 설치를 면제받은 배출시설의 경우에는 면제받은
배출시설)의 총 규모를 말한다]를 10퍼센트 미만으로 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우로서
다음 각 목의 모두에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
가. 배출시설의 증설ㆍ교체ㆍ폐쇄에 따라 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량
범위 내일 것
나. 배출시설의 증설ㆍ교체로 인하여 다른 법령에 따른 설치 제한을 받는 경우가 아닐 것
2. 배출시설에서 신고한 대기오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
3. 방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
4. 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우. 다만, 새로운 대기오염물질을 배출하지 아니하고 배출
량이 증가되지 아니하는 원료로 변경하는 경우 또는 종전의 연료보다 황함유량이 낮은 연료로
변경하는 경우는 제외한다.
5. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
6. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
7. 그 밖의 경우로서 배출시설 설치신고증명서에 적힌 신고사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
배출시설의 설치허가 · 신고 및 관리
Notes: 신고사업장에서의 변경신고(시행규칙 제27조제3항)입니다
1. 같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우.
2. 배출시설에서 신고한 대기오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
3. 방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
4. 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우
5. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
6. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
7. 그 밖의 경우로서 배출시설 설치신고증명서에 적힌 신고사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우

## Slide 46
□ 배출시설 설치허가 신청시 구비서류
○ 원료의 사용량 및 제품 생산량과 오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서
○ 배출시설 및 방지시설의 설치명세서
○ 방지시설의 일반도
○ 방지시설의 연간 유지관리 계획서
○ 사용 연료의 성분 분석과 황산화물 배출농도 및 배출량 등을 예측한 명세서
○ 배출시설 설치허가(신고)증(변경허가, 신고를 신청하는 경우에만 첨부)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
배출시설의 설치허가(또는 신고) 업무처리요령
허가 및 신고수리
[ 허가·신고 절차 ]
시설의 설치완료
가 동
가동개시신고
Notes: 허가신고절차입니다

## Slide 47
가동개시신고
제30조 제1항
제30조 제1항 :
사업자는 배출시설이나 방지시설의 설치를 완료하거나 배출시설의 변경을 완료하여 그
배출시설이나 방지시설을 가동하려면 환경부령으로 정하는 바에 따라 미리 시·도지사에게 가동개시 신고를 하여야 한다.
[신고시기]
○ 가동개시신고는 배출시설 설치허가(또는 신고)를 받고 시설의 설치를 완료한 경우
- 가동개시 신고를 하지않고 시설을 가동하여서는 안됨
○ 변경 등에 따른 가동개시 신고대상
- 설치허가를 받거나 신고를 한 배출구별 배출시설 규모의 합계보다 20/100이상 증설
[시운전]
○ 가동개시 신고시 시운전 할 수 있는 배출시설
- 배연탈황시설을 설치한 배출시설, 배연탈질시설을 설치한 배출시설
○ 시운전기간 ; 가동개시일로부터 30일
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금, 행정처분 : 경고
Notes: 내용을 입력하십시오

## Slide 48
자가측정 미이행
제39조 제1항
과태료 500만원 이하, 행정처분 : 경고
제39조 제1항 :
사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나
환경분야시험· 검사 등에 관한 법률 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여
그 결과를 사실대로 기록하고 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존해야 한다
측정횟수
제1종 배출구 : 매주 1회이상
제2종 배출구 : 매월 2회 이상
제3종 배출구 : 2개월마다 1회이상
제4종 배출구 : 반기마다 1회이상
제5종 배출구 : 반기마다 1회이상
특정대기유해물질 배출되는 3~5종 배출구 : 매월 2회 이상
2-2. 대기배출시설의 관리
※ 방지시설설치면제 배출시설 연1회 이상 자가측정 의무 부여(’21.1.1.시행)
※ 특정대기유해물질중 다환방향족탄화수소는 반기1회이상 측정(’20.4.3.시행)
Notes: 자가측정입니다. 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 배출되는 오염물질을 자가측정하거나 환경분야시험· 검사 등에 관한 법률 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여
그 결과를 사실대로 기록하고 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존해야 합니다
1. 측정횟수는 제1종 배출구 : 매주 1회이상, 제2종 배출구 : 매월 2회 이상, 제3종 배출구 : 2개월마다 1회이상, 제4종 배출구 : 반기마다 1회이상, 제5종 배출구 : 반기마다 1회이상
특정대기유해물질 배출되는 3~5종 배출구 : 매월 2회 이상 측정해야 합니다.
2. 방지시설설치면제배출시설은 연1회이상 자가측정의무가 있으며, 특정대기유해물질중 다환방향족탄화수소는 반기1회이상 측정주기가 조정되었습니다.

## Slide 49
Notes: 22년 2월11일 여수국가산단 내 여천NCC 3공장에서 열교환기 기밀시험 도중 폭발사고가 발생해 노동자 4명이 숨지고 4명이 부상을 입는 사고가 발생했습니다. 사망자는 여천NCC 소속 직원 1명이고 나머지 사상자 7명은 하청노동자였습니다. 여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼(옛 대림산업 석유화학부문)이 지분 50%씩을 투자해 설립한 석유화학 기업으로 폭발사고가 난 3공장은 2011년 10월에도 비슷한 폭발사고가 발생해 1명이 숨지고 1명이 중상을 입었던 사업장이었습니다. 여천NCC 1·2 공장에서도 2006년 1월과 2008년 5월 유해물질 누출로 인해 각각 2명이 부상을 입는 사고가 있었습니다. 광주노동청과 경찰은 폭발사고 발생 사흘 후인 2월14일 여천NCC에 대한 압수수색을 실시하고 사고 관련자 22명을 입건했습니다. 출처 : 매일노동뉴스(http://www.labortoday.co.kr)

## Slide 50
자가측정 대상·항목 및 방법
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구(시행규칙 별표11)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
구 분 | 배출구별 규모 | 측정횟수 | 측정항목
제1종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외한다.
제2종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 
제3종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 
제4종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 
제5종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 

## Slide 51
자가측정 예외(시행규칙 별표11)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
자가측정 대상·항목 및 방법
1. 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이
배출되는 경우에는 위 표에도 불구하고 매월 2회 이상 해당 오염물질에 대하여 자가측정을
하여야 한다.
1의2. 다환방향족탄화수소에 대해서는 반기마다 1회이상 자가측정해야한다.
2. 방지시설설치면제사업장은 년 1회이상 자가측정(시 인정하는 경우 제외)
3. 황산화물에 대한 자가측정은 해당 측정대상시설이 중유 등 연료유만을 사용하는 시설인
경우에는 연료의 황함유분석표로 갈음
4. 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구에 대한 자가측정은 자동측정되는 해당 항목에 한정하여
자가측정을 한 것으로 보고, 자동측정 되지 않은 항목에 대한 측정횟수는 제2호를 적용한다.
다만, 굴뚝 자동측정기기를 설치하여 먼지항목에 대한 자동측정자료를 전송하는 배출구의
경우는 매연항목에 대해서도 자가측정을 한 것으로 본다.
5. 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구의 경우 자동측정자료를 전송하는 그 항목에 한정하여
자동측정자료를 자가측정자료에 우선하여 활용하여야 한다.
6. 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구에서 굴뚝 자동측정기기의 고장 등으로 배출구별 규모에
따른 측정횟수를 충족하지 못하는 경우에는 2개월마다 1회 이상 자가측정을 하여야 한다.
Notes: 이제 방지시설 설치면제사업장도 년1회이상 자가측정을 하게 되었습니다

## Slide 52
자가측정 예외(시행규칙 별표11)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
자가측정 대상·항목 및 방법
7. 대기오염물질 중 먼지만 배출되는 시설로서 별표 4 제5호에 따른 여과집진시설을
설치한 배출시설은 시설의 규모에 관계없이 반기마다 1회 이상, 여과집진시설 외의
방지시설을 설치한 사업장 중 월 2회 이상 측정하여야 하는 배출시설은 2개월마다
1회 이상 측정할 수 있다.
8. 제1호에 대하여 해당 연도 이전 최근 1년간 오염도 검사결과 대기오염물질이 계속
하여 배출허용기준의 30퍼센트 이내인 경우에는 제1종배출구는 매월 2회 이상,
제2종배출구는 매월 1회 이상, 제3종배출구는 분기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종
배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있다. 다만, 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정
대기유해물질을 배출하는 경우에는 해당 오염물질에 대하여 제1종배출구는 매월
2회 이상, 제2종부터 제5종까지의 배출구는 매월 1회 이상 측정하여야 한다.
Notes: 내용을 입력하십시오

## Slide 53
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
자가측정 기록 보존, 행정처분
기록보존
1,2,3종 사업장은 자가측정 기록을 전산에 의한 방법으로 기록보존
4,5종 사업장은 별지제7호서식 또는 전산에 의한 방법으로 기록보존
※ 자가측정시 사용한 여과지 및 시료채취기록지 측정일로부터 6개월간 보존해야 함
위반시 처분
자가측정 미실시, 미기록, 미보존, 거짓기록(법제90조) - 5년이하 징역, 5천만원이하 벌금
측정결과 누락, 거짓작성, 측정방해행위(법제90조) - 5년이하 징역, 5천만원이하 벌금
행정처분 강화(법제39조제1항 및 시행규칙 별표36)
측정결과 거짓기록(조업정지 90일), 단순오기등 측정결과 사실과 다르게 기록(경고)
측정결과 미기록, 미보존(경과)
자가측정결과 관할기관 제출의무 부여(법제39조 및 제94조)
상반기 측정결과(7월31일까지)/ 하반기 측정결과(다음해 1월31일까지)
측정결과 미제출시 과태료(300만원 이하)
Notes: 내용을 입력하십시오

## Slide 54
<참고> 광주광역시 환경전문면허업체 현황
연번 | 업 체 명 | 대 기 | 수 질 | 전화번호 | 비고
1 | ㈜녹색기술연구소 | ◯ | ◯ | 971-1735 | 
2 | 동명환경과학원㈜ | ◯ | ◯ | 528-0064 | 
3 | ㈜정우엔텍연구소 |  | ◯ | 511-8601 | 
4 | ㈜코엔텍알앤씨 | ◯ | ◯ | 515-4664 | 
5 | (유)대명환경법인 | ◯ |  | 973-4067 | 
6 | 나노이엔텍(주) | ◯ |  | 523-6052 | 
7 | 주식회사 글로벤스 | ◯ |  | 955-0209 | 
8 | 주식회사 지엔테크 | ◯ |  | 710-7722 | 
9 | 한국수자원공사 영·섬유역본부 |  | ◯ | 370-1310 | 
10 | 주식회사 만복이엔지 | ◯ |  | 961-8803 | 
11 | ㈜코엔라이프 | ◯ |  | 070-5121-0960 | 
12 | 유한회사 장강 |  | ◯ | 381-4566 | 
13 | 동명생명과학원(주) |  | ◯ | 351-1005 | 
14 | ㈜에코그리니즈 코리아 | ◯ |  | 710-1717 | 
<측정대행업 현황>

## Slide 55
<참고> 광주광역시 환경전문면허업체 현황
<전문공사업, 환경관리대행업 현황>
환경전문공사업체 |  |  |  |  | 환경관리대행 기관 |  |  |  | 
연번 | 업 체 명 | 대기 | 수질 | 전화번호 | 연번 | 업 체 명 | 대기 | 수질 | 전화번호
1 | 삼양엔지니어링 | ◯ |  | 941-5566 | 1 | 동명환경과학원㈜ | ◯ | ◯ | 528-0064
2 | 남광건설(주) | ◯ | ◯ | 232-3111 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | ㈜정우엔텍연구소 |  | ◯ | 511-8601
3 | 국진산업개발(주) |  | ◯ | 364-9500 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | ㈜녹색기술연구소 | ◯ |  | 971-1735
4 | (유)대명환경법인 | ◯ |  | 973-4066 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 4 | ㈜한국이앤씨 |  | ◯ | 955-8707
5 | 창성엔지니어링(주) | ◯ |  | 971-0011 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 5 | ㈜코엔텍알앤씨 | ◯ | ◯ | 515-4666
6 | 엔텍스 주식회사 | ◯ | ◯ | 944-4561 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 6 | ㈜천일환경개발 | ◯ | ◯ | 953-6026
7 | ㈜한진환경컨설팅 | ◯ |  | 446-7191 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 7 | 프라임엔텍㈜ |  | ◯ | 431-9185
8 | ㈜광동환경 |  | ◯ | 383-1850 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 8 | ㈜동인환경 |  | ◯ | 973-8877
9 | ㈜세기환경 |  | ◯ | 575-0377 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 9 | ㈜엔제이환경개발 |  | ◯ | 610-5898
10 | ㈜세기이.엠.이 | ◯ |  | 944-4031 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 10 | ㈜광동환경 |  | ◯ | 383-1850
11 | 한진기계 주식회사 | ◯ |  | 525-0788 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 11 | (유)대명환경법인 | ◯ |  | 973-4067
12 | 케이엔텍(주) | ◯ |  | 971-7603 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 12 | 나노이엔텍(주) | ◯ |  | 523-6052
13 | 청호환경개발(주) |  | ◯ | 526-9640 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 13 | ㈜만복이엔지 | ◯ |  | 961-8803
14 | 기술사사무소 토담방진방음 |  |  | 959-6833 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 14 | 주식회사 글로벤스 | ◯ |  | 955-0209
15 | 만복이엔지 | ◯ |  | 946-8808 |  |  |  |  | 

## Slide 56
환경기술인 선임
제40조 제1항
과태료 300만원 이하, 행정처분 : 선임명령
제40조 제1항 :
사업자는 배출시설과 방지시설의 정상적인 운영,관리를 위하여 환경기술인을 임명.
자격기준 (시행령 별표10)
제1종 사업장 : 대기환경기사 이상 기술자격 소지자 1명 이상
제2종 사업장 : 대기환경산업기사이상의 기술자격 소지자 1명이상
제3종 사업장 : 대기환경산업기사 이상의 기술자격소지자, 환경기능사 또는 3년 이상
대기분야 환경관련 업무에 종사한 자 1명 이상
제4~5종사업장 : 피고용인중에서 임명하는 자 1명 이상(특정 배출시 3종에 해당 기술인)
1~2종 사업장중 평균 17시간/일 작업시 2명 이상(1명은 3종 기준)
방지시설 면제사업장, 공동방지 처리의 경우 5종 사업장에 해당되는 기술인 선임 가능 등
교육이수 : 신규임용자는 1년이내 1회, 보수교육 3년마다 1회이상
2-2. 대기배출시설의 관리

## Slide 57
환경기술인 선임
사업장별 환경기술인의 자격기준(시행령 별표10)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
구 분 | 환경기술인의 자격기준
1종사업장(대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장) | 대기환경기사 이상의 기술자격 소지자 1명 이상
2종사업장(대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장) | 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자 1명이상
3종사업장(대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장) | 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자, 환경기능사 또는 3년 이상 대기분야 환경관련 업무에 종사한 자 1명 이상
4종사업장(대기오염물질발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만인 사업장) | 배출시설 설치허가를 받거나 배출시설 설치신고가 수리된 자 또는 배출시설 설치허가를 받거나 수리된 자가 해당 사업장의 배출시설 및 방지시설 업무에 종사하는 피고용인 중에서 임명하는 자 1명 이상
5종사업장(1종사업장부터 4종사업장까지에 속하지 아니하는 사업장) | 
Notes: 환경기술인 선임입니다

## Slide 58
환경기술인 (시행령 별표10)
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
환경기술인 선임
<비고> 환경기술인 겸임, 자격기준 예외 규정
1. 4종사업장과 5종사업장 중 제11조제1항제1호에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 포함된 오염
물질을 배출하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
2. 1종사업장과 2종사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는
경우에는 해당 사업장의 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다. 이 경우, 1명을 제외한 나머지 인원은
3종사업장의 자격기준에 해당하는 기술인 또는 환경기능사로 대체할 수 있음.
3. 공동방지시설에서 각 사업장의 대기오염물질 발생량의 합계가 4종사업장과 5종사업장의 규모에 해당
하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
4. 전체 배출시설에 대하여 방지시설 설치 면제를 받은 사업장과 배출시설에서 배출되는 오염물질 등을
공동방지시설에서 처리하는 사업장은 5종사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다.
5. 대기환경기술인이 「물환경보전법」에 따른 수질환경기술인의 자격을 갖춘 경우에는 수질환경기술인을
겸임할 수 있으며, 대기환경기술인이 「소음·진동관리법」에 따른 소음·진동환경기술인 자격을 갖춘 경
우에는 소음·진동환경기술인을 겸임할 수 있다.
6. 법 제2조제11호에 따른 배출시설 중 일반보일러만 설치한 사업장과 대기 오염물질 중 먼지만 발생하
는 사업장은 5종사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다.
7. "대기오염물질발생량"이란 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물 및 질소산화물의 발생량을 환경
부령으로 정하는 방법에 따라 산정한 양을 말한다.
Notes: 내용을 입력하십시오

## Slide 59
개선명령(조치명령)
가동개시신고를 득하고 조업 중인 배출시설에서 나오는 오염물질이 배출허용기준을 초과한 경우에는 일정한 기간을 정하여 필요한 조치를 취하도록 개선명령(측정기기 운영·관리기준 미준수시는 조치명령) - 개선명령을 받은 경우 : 개선계획서를 제출, 관련시설 개선 - 개선 완료시 : 결과를 보고
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
행정처분(개선명령,조업정지 등)
가. 개선명령(조치명령)의 요건 및 대상
○ 개선명령(조치명령)의 요건
- 가동개시 신고 후 조업 중인 배출시설에서 나오는 오염물질이 배출허용기준을 초과한 경우
- 부착한 굴뚝자동측정기기의 운영관리기준을 위반한 경우
○ 개선명령(조치명령) 대상
- 배출허용기준 초과 시 : 해당 배출시설 및 방지시설
- 굴뚝자동측정기기 운영관리 기준 위반 시 : 해당 측정기기
○ 개선(조치) 기간
- 배출허용기준 초과 시 : 1년 이내(부득이한 사유로 기간 내 개선이 어려운 경우에는 1년의
범위에서 연장 가능)
- 측정기기 운영·관리기준 위반 시 : 6개월 이내(부득이한 사유로 기간 내 조치를 마칠 수 없는
경우에는 6개월 범위에서 연장 가능)

## Slide 60
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
행정처분(개선명령,조업정지 등)
위반 유형별 | 개선계획에 관한 사항 | 기타 사항
배출허용기준 초과한 경우 | <배출시설·방지시설 개선 시> 1. 배출시설 및 방지시설의 개선명세서 및 설계도2. 대기오염물질의 처리방식 및 처리효율 3. 공사기간 및 공사비 4. 개선기간 중 배출시설의 가동을 중단하거나 제한 또는 공법 등의 개선으로 대기오염물질의 농도나 배출량이 변경되었음을 증명하는 자료 <운전미숙으로 인한 경우> 1. 대기오염물질 발생량 및 방지 시설의 처리능력 2. 배출허용기준의 초과사유 및 대책 | 1. 법 제33조에 따른 개선기간이 끝나기 전에 개선하려면 그 개선 하려는 기간 2. 개선 기간중에 배출시설의 가동 을 중단하거나 제한하려면 그 기 간과 제한의 내용 3. 공법(工法) 등의 개선으로 오염 물질의 배출을 감소시키려면 그 내용
측정기기 운영·관리 기준 위반 | 1. 개선기간 ·개선내용 및 개선방법 2. 굴뚝 자동측정기기의 운영·관리 진단 계획 | 1. 굴뚝 자동측정기기의 부적정한 운영·관리의 내용 2. 굴뚝 자동측정기기의 부적정한 운영·관리에 대한 원인 및 개선 계획 3. 굴뚝 자동측정기기의 개선기간에 배출되는 오염물질에 대한 자가 측정계획
나. 개선계획서 제출기간 : 개선명령을 받은 날로부터 15일 이내
○ 개선계획서에 포함하여야 할 사항

## Slide 61
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
행정처분(개선명령,조업정지 등)
다. 개선명령 또는 조치명령을 받지 아니한 사업자의 개선계획서 제출
○ 개선명령을 받지 않았으나 시설 개·보수 등에 따라 배출허용기준을 초과하여 오염물질을 배출
하거나, 측정기기를 기준에 적합하게 운영·관리하기 어려운 경우 개선계획서를 제출하고 관련
시설을 개선 할 수 있음
구 분 | 개선명령 없이 개선할 수 있는 요건 | 개선계획서 제출 시기
배출시설 및 방지시설 | 1. 배출시설 또는 방지시설을 개선·변경·점검 또는 보수하기 위하여 필요한 경우 | 개선·변경·점검·보수작업 시작하기 24시간 전
 | 2. 배출시설 또는 방지시설의 주요 기계장치 등의 돌발적 사고로 배출시설이나 방지시설을 적정 하게 운영할 수 없는 경우 | 사유발생 이후 48시간 이내 (8시간 이내에 행정기관에 통지)
 | 3. 단전·단수로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없는 경우 | 
 | 4. 천재지변이나 화재, 그 밖의 불가항력적인 사유 로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없는 경우 | 

## Slide 62
개선명령을 받은 자가 개선명령을 이행하지 아니하거나 기간내 이행은 하였으나 검사 결과 배출허용기준을 계속 초과한 경우, 또는 측정기기에 대한 조치명령을 미 이행한 경우에는 해당 배출시설의 전부 또는 일부에 대하여 조업정지 명령
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
조업정지 명령 및 조업시간 제한(법제32조제6항 및 제34조)
[ 과징금 처분]
○ 조업정지를 명하여야 하는 경우로서 그 조업정지가 주민의 생활, 국민경제 및 공익에 현저한
지장을 줄 우려가 있다고 인정하는 경우에는 조업정지에 갈음하여 과징금 부과 가능
○ 과징금을 부과할 수 있는 사업장
1. 「의료법」에 따른 의료기관의 배출시설
2. 사회복지시설 및 공동주택의 냉난방시설
3. 발전소의 발전설비
4. 「집단에너지사업법」에 따른 집단에너지시설
5. 「초·중등교육법」 및 「고등교육법에 따른 하교의 배출시설
6. 제조업의 배출시설
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 배출시설

## Slide 63
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
조업정지 명령(법제32조제6항) 및 조업시간 제한(법제34조제2항)
○ 과징금부과한도 : 2억원 이하
○ 과징금 부과기준
- 과징금은 조업일수에 1일당 부과금액(300만원)과 사업장 규모별 부과계수를 곱하여 산정
- 사업장 규모별 부과계수
○ 과징금 부과처분 대상에서 제외되는 경우
- 방지시설을 설치하지 아니하고 배출시설을 가동한 경우
- 법 제31조제1항 각 호의 위반행위를 한 경우로서 30일 이상의 조업정지 처분을 받아야
하는 경우
- 법 제33조에 따른 개선명령을 이행하지 아니한 경우
- 과징금 처분을 받은 날부터 2년이 경과되기전에 제36조에 따른 조업정지처분 대상 되는 경우
(2021.06.30 시행)
1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종
2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4

## Slide 64
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (행정벌)
제89조(벌칙) 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금 <개정 2020.12.29.>
1. 법 제23조제1항이나 제2항에 따른 허가나 변경허가를 받지 아니하거나 거짓으로 허가나 변경
허가를 받아 배출시설을 설치 또는 변경하거나 그 배출시설을 이용하여 조업한 자
2. 법 제26조제1항 본문이나 제2항에 따른 방지시설을 설치않고 배출시설 설치ㆍ운영한 자
3. 법 제31조제1항제1호나 제5호에 해당하는 행위를 한 자
4. 법 제34조제1항에 따른 조업정지명령을 위반하거나 조치명령을 이행하지 아니한 자
5. 법 제36조 제1항에 따른 배출시설의 폐쇄나 조업정지에 관한 명령을 위반한 자
5의2. 법 제38조에 따른 사용중지명령 또는 폐쇄명령을 이행하지 아니한 자
<시행일 2021.6.30>
대기환경보전법 제36조 제2항 <신설 2020. 12. 29.> - 환경부장관 또는 시ㆍ도지사는 사업자가 제1항제19호 또는 같은 항 제20호에 따른 배출시설의 설치허가 또는 변경허가의 취소나 폐쇄 명령의 요건에 해당하는지를 확인하기 위하여 필요한 경우 관할 세무서장에게 사업자의 폐업신고 여부 또는 사업자등록 말소에 관한 정보의 제공을 요청할 수 있다 [시행일 : 2021. 6. 30.]
Notes: 법 제36조에 따른 배출시설의 폐쇄나 조업정지에 관한 명령을 위반한 자에 대한 벌칙내용이 추가되었습니다.
또한 사업자가 제1항제19호 또는 같은 항 제20호에 따른 배출시설의 설치허가 또는 변경허가의 취소나 폐쇄 명령의 요건에 해당하는지를 확인하기 위하여 필요한 경우 관할 세무서장에게 사업자의 폐업신고 여부 또는 사업자등록 말소에 관한 정보의 제공을 요청할 수 있게 하였습니다.
그동안 배출시설의 폐쇄를 알 수 없었기때문에 직접 현장 출장을 가거나 수시점검을 통해서 관리하다보니 실제 폐업까지 결정되는 것이 장기간 소요되는 문제가 있었습니다.

## Slide 65
폐쇄명령 사례

## Slide 66
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (행정벌)
제90조(벌칙) 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금 <개정 2020.12.29.>
1. 법 제23조제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고를 하고 배출시설을 설치 또는
변경하거나 그 배출시설을 이용하여 조업한 자
2. 법 제31조제1항제2호에 해당하는 행위를 한 자
3. 법 제32조제1항 본문에 따른 측정기기의 부착 등의 조치를 하지 아니한 자
4. 법 제32조제3항제1호ㆍ제3호 또는 제4호에 해당하는 행위를 한 자
4의2. 제38의2제8항에 따른 시설개선 등의 조치명령을 이행하지 아니한 자
4의3. 제39조제1항을 위반하여 오염물질을 측정하지 아니한 자 또는 측정결과를 거짓으로 기록
하거나 기록ㆍ보존하지 아니한 자
4의4. 제39조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
5. 제41조제4항에 따른 연료사용 제한조치 등의 명령을 위반한 자
6. 제44조제9항(제45조제5항에 따라 준용되는 경우 포함)에 따른 시설개선 등의 조치명령을
이행하지 아니한 자
Notes: 제39조제1항을 위반하여 오염물질을 측정하지 아니한 자 또는 측정결과를 거짓으로 기록하거나 기록ㆍ보존하지 아니한 자가 2020년 12월 개정되어 시행되고 있습니다.

## Slide 67
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (행정벌)
제91조(벌칙) 1년 이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금 <개정 2020.12.29.>
1. 법 제30조를 위반하여 신고를 하지 아니하고 조업한 자
2. 법 제32조제6항에 따른 조업정지명령을 위반한 자
2의2. 제32조의2제1항을 위반하여 측정기기 관리대행업 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고
측정기기 관리 업무를 대행한 자
2의3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제32조의2제1항에 따른 측정기기 관리대행업의 등록
한 자
2의4. 제32조의2제4항을 위반하여 다른 자에게 자기의 명의를 사용하여 측정기기 관리 업무를
하게 하거나 등록증을 다른 자에게 대여한 자
3. 법 제43조제5항에 따른 사용제한 등의 명령을 위반한 자
<시행일 2021.6.30>
제90조의2(벌칙) 3년이하 징역이나 3,000만원 이하의 벌금
1. 법 제41조제3항을 위반하여 황함유기준을 초과하는 연료를 공급ㆍ판매한 자

## Slide 68
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (행정벌)
제92조(벌칙) 300만원 이하의 벌금 <개정 2020.12.29>
1. 제8조제3항에 따른 명령을 정당한 사유 없이 위반한 자
2. 제32조제5항에 따른 조치명령을 이행하지 아니한 자
3. 제38조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 시설을 설치ㆍ운영한 자
3의2. 제38조의2제6항에 따른 정기점검을 받지 아니한 자
4. 제42조에 따른 연료사용 제한조치 등의 명령을 위반한 자
4의2. 제43조제1항 전단에 따른 신고를 하지 아니한 자
5. 제43조제1항 전단 또는 후단을 위반하여 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하지
아니하거나 필요한 조치를 하지 아니한 자. 다만, 시멘트ㆍ석탄ㆍ토사ㆍ사료ㆍ곡물 및 고철의
분체상(粉體狀) 물질을 운송한 자는 제외한다.
6. 제43조제4항을 위반하여 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치나 조치의 이행 또는
개선명령을 이행하지 아니한 자
7. 제44조제1항, 제45조제1항 또는 제2항에 따른 신고를 하지 아니하고 시설을 설치하거나 운영
한 자
8. 제44조제5항에 따른 조치를 하지 아니한 자

## Slide 69
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (행정벌, 과태료)
제93조(벌칙) 200만원 이하의 벌금
1. 법 제40조제4항에 따른 환경기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유
없이 거부한 자
제94조(과태료) 300만원 이하의 과태료
1. 법 제31조제2항을 위반하여 배출시설 등의 운영상황을 기록ㆍ보존하지 아니하거나 거짓
으로 기록한 자
1의2. 제39조제3항을 위반하여 측정한 결과를 제출하지 아니한 자
2. 제40조제1항을 위반하여 환경기술인을 임명하지 아니한 자

## Slide 70
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (과태료)
제94조(과태료) 200만원 이하의 과태료
1. 법 제31조제1항제3호 또는 제4호에 따른 행위를 한 자
2. 법 제32조제3항제2호에 해당하는 행위를 한 자
3. 법 제32조제4항을 위반하여 운영ㆍ관리기준을 지키지 아니한 자
4. 법 제38조의2제2항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자
4의2. 제32조의2제5항을 위반하여 관리기준을 지키지 아니한 자
5. 법 제43조제1항에 따른 비산먼지의 발생 억제 시설의 설치 및 필요한 조치를 하지 아니하고
시멘트ㆍ석탄ㆍ토사 등 분체상 물질을 운송한 자
6. 법 제44조제2항 또는 제45조제3항에 따른 휘발성유기화합물 배출시설의 변경신고를 하지
아니한 자
7. 법 제44조제10항을 위반하여 검사ㆍ측정을 하지 아니한 자 또는 검사ㆍ측정 결과를 기록ㆍ
보존하지 아니하거나 거짓으로 기록ㆍ보존한 자

## Slide 71
2-2. 대기배출시설 및 방지시설의 운영
위반시 조치사항 (과태료)
제94조(과태료) 100만원 이하의 과태료
1의2. 법 제23조제2항이나 제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자
2. 법 제40조제2항에 따른 환경기술인의 준수사항을 지키지 아니한 자
3. 법 제43조제1항 후단에 따른 변경신고를 하지 아니한 자
8. 법 제77조를 위반하여 환경기술인 등의 교육을 받게 하지 아니한 자
9. 법 제82조 제1항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 또는 자료를 제출하지
아니하거나 거짓으로 제출한 자

## Slide 72
2022 광주광역시 지도점검 방향
3
107
Notes: 다음은 광주시 지도점검방향입니다.

## Slide 73
3. 2022 지도점검 방향
지도점검 대상 사업장 현황
108
Notes: 지도점검대상 현황입니다. 단독사업장은 1,503개소이고, 대기는 593개소, 폐수는 910개소이며, 대기와 폐수배출시설이 공통인 시설은 351개소입니다.

## Slide 74
정기 점검업소 : 767개소
- 대기 266, 수질 344, 공통 157
정기 점검횟수 : 992회 (대기 676회, 수질 316회)
정기 지도·점검 사업장
연도별 지도·점검 사업장 비교
3. 2022 지도점검 방향
109
Notes: 총 정기점검대상업소는 767개소이고 대기배출시설 266개소, 폐수배출시설 344개소, 공통 157개소입니다.
정기점검횟수는 992회이고 대기 676회, 수질316회입니다. 이중 점검면제사업장은 자율점검업소 313개소, 녹색기업1개소, 휴폐업 92개소, 기타 2개소로 총1,087개소입니다

## Slide 75
지도·점검 기준
3. 2022 지도점검 방향
110
감시체계
입체과학적 환경관리로 감시 효과 및 대응능력 제고
지역주민, 시민단체 등 민간 환경감시 참여 활성화
취약기간 배출사업장 밀착 관리
기업의 자율관리, 자발적 환경오염저감 풍토 조성
관계기관 합동점검으로 유기적공조 및 협업 구축
Notes: 지도점검방향은 1. 입체과학적 환경관리로 감시효과 및 대응능력 제고/ 2. 지역주민, 시민단체 등 민간환경감시 참여 활성화, / 3. 취약기간 배출사업장 밀착 관리
4. 기업의 자율관리, 자발적 환경오염저감 풍토조성, / 5. 관계기관 합동점검으로 유기적공조 및 협업 구축입니다

## Slide 76
수시 지도·점검 방향
3. 2022 지도점검 방향
110
연 중
환경오염물질 배출사업장 정기 및 수시 지도점검 실시
우수, 일반, 중점관리 사업장으로 구분하여 차등 점검 실시(1~4회/년)
오염피해 민원 사업장, 가뭄, 장마철 등 환경오염 취약시기 수시 점검
합 동 점 검
민·관 합동점검(민간자율환경감시단)
시·구 합동점검(민생사법경찰과 소속 및 환경특사경 포함)
검찰, 영산강유역환경청 등 유관기관 합동점검 추진
오염물질 현장측정 강화를 위한 합동 시료채취(보건환경연구원)
Notes: 수시지도점검방향입니다.
1. 우수, 일반, 중점관리 사업장으로 구분하여 차등 점검 실시(1~4회/년)
2. 오염피해 민원 사업장, 가뭄, 장마철 등 환경오염 취약시기 수시 점검을 위주로 할 계획입니다.

## Slide 77
불법 환경오염행위 감시체계 확립
국민의 생활환경을 위협하는 환경현안 집중단속
코로나19 장기화에 따른 사업장 체계적 관리
전년도 미점검업소 및 방지시설 부실운영 사업장 관리
대기 및 폐수방지시설 부실운영 사업장 관리
무허가(미신고)시설 적발 및 근절대책
111

## Slide 78
3. 2022 지도점검 방향
국민의 생활환경을 위협하는 환경현안 집중단속
먼지 및 휘발성물질 배출원
주조시설, 도장시설
시기별 집중단속(오염도검사 포함), 미세먼지 발생시기(11월 ~ 익년 3월)
공기희석 및 비밀 배출구 운영 여부
관내 악성폐수 배출원
염색 도금폐수, 폐수다량배출업소(1~2종)
무허가 배출시설 운영 여부, 배출시설 가동시 방지시설 미 운영 여부 등
갈수기 및 하절기 폐수배출업소 점검, 취약시기(주말, 연휴, 야간 등) 점검

## Slide 79
3. 2022 지도점검 방향
코로나 19 장기화에 따른 사업장 관리
중점관리등급 사업장 관리
사업자 스스로 배출시설 및 방지시설 정상운영 등 관계법 준수여부 점검
비대면 점검 관리
심각단계 해제시 까지
과학적 장비를 활용한 오염원 감시활동 전개(IoT, 이동측정차량 운영)
중점관리 등급 사업장 관리(12개소), 주요하천 순찰 등
과학적 장비 활용
우심지역 위주
대기질 측정차량 지원 요청(보건환경연구원) : 산단별 주요 배출업소
대기이동 측정차량 운영지원 요청(영산강유역환경청) : 하남평동산단
12개소 위주 단속
산업단지 주변 하천 순찰
통합지도점검규정에 따른 자율점검표 작성 기록
Notes: 코로나 장기화에 따른 사업장관리입니다
비대면 점검관리를 심각단계 해제시 까지 시행할 계획입니다.
과학적 장비를 활용한 오염원을 감시할 계획이며 산단위주 이동측정차량을 활용해 주변을 집중적으로 점검할 계획입니다.
중점관리등급 위주의 사업장 관리입니다. 사업장 스스로 배출시설 및 방지시설을 관리하도록 하고 문제시 집중점검할 계획입니다.

## Slide 80
3. 2022 지도점검 방향
Notes: 하절기 집중호우를 틈탄 오염물질 무단배출 및 공공수역 유입우려 사업장 54개소에 대해 집중단속한 결과 14개소를 적발했는데,
이번 단속은 시민 건강을 위협하는 환경오염물질 배출사업장, 미신고 대기배출사업장과 비산먼지 날림공사장 등을 대상으로 실시했으며
주요단속 사항은 공공수역 환경오염행위, 무허가 배출시설 설치운영여부, 배출시설 및 방지시설 부적정 운영여부, 비산먼지 억제시설 미설치 운영여부 등이었음
위반사항으로는 북구 모사업장은 대기배출시설을 불법운영하면서 대기중으로 오염물질을 무단으로 배출했으며, 광산구 모사업장은 공동주택 도장공사를 진행하면서 비산먼지 억제조치를 하지않다가 적발되었음

## Slide 81
3. 2022 지도점검 방향
대기 및 폐수방지시설 부실운영 사업장 중점관리
미점검업소 및 부실사업장관리
최근 2년간 배출허용기준 초과 사업장
대상사업장 수시점검
흡수제 교체실적이 없거나 장기간 교환실적이 없는 사업장
폐수사용량에 비해 약품등 사용량이 적은 사업장
무허가사업장관리
공장등록 인허가 부서에 환경관계법 준수 등 사전홍보 및 계도
환경보전 중요성 및 인식부재로 환경관계법 미준수 사업장
무허가 의심사업장 선정 및 특별단속 계획 수립
부실운영 사업장 중점점검 추진(19개소)
Notes: 대기 및 폐수방지시설 부실운영 사업장 중점관리입니다
대상사업장 수시점검으로는 흡수제 교체실적이 없거나 장기간 교환실적이 없는 사업장과 폐수사용량에 비해 약품 등 사용량이 적은 사업장 위주로 관리할 계획입니다.
무허가 사업장관리로는 공장등록 인허가 부서와 협조하여 환경관계법 준수 등 사전홍보 및 계도를 병행하고 무허가 의심사업장에 대해서는 특별단속을 실시할 계획입니다.
부실사업장관리로는 최근 2년간 배출허용기준 초과사업장과 중점점검대상인 부실운영사업장(19개소)입니다.

## Slide 82
3. 2022 지도점검 방향
환경오염 단속 공정성을 위한 민간참여 확대
민관합동
추진시기 : 반기 1회이상 (코로나 심각단계 지속시 일정 최소화)
참여기관 : 시민환경단체, 산업체 환경기술인, 시민, 민간자율환경감시단 등
감시원 운영
점검대상 : 진정 등 민원으로 환경오염 등이 문제되는 사업장
운영방법 : 불법행위 우심지역 순찰 및 배출사업장 지도점검 지원
점검횟수 : 수시
점검인원 : 24명(시 4, 자치구별 4명) 운영
시민환경단체, 시민 등 합동점검

## Slide 83
3. 2022 지도점검 방향
환경오염시설 민·관 합동점검 추진
환경감시행정의 공정성 향상을 위한 민간 참여 확대
지도점검 업무의 투명성·청렴성 제고
- 점검횟수 : 반기 1회 이상
- 참여기관 : 시민환경단체, 산업체 환경기술인, 시민 등
- 중점단속대상
․ 진정 등 민원으로 환경오염 등이 문제되는 사업장
․ 특정유해물질 배출사업장, 폐수다량배출사업장 등
’22년 상반기 추진실적
- 참여인원 : 15명
- 참여단체 : 광주녹색센터 등
- 점검결과 : 점검 22개 소, 위반 2건(행정처분2)
Notes: 환경오염시설 민관합동점검 추진입니다.
- 점검횟수 : 반기 1회 이상
- 참여기관 : 시민환경단체, 산업체 환경기술인, 시민 등
- 참여인원 : 15명
- 점검결과 : 점검 22개소, 위반 2건(행정처분2)

## Slide 84
3. 2021 지도점검 방향
관계기관 유기적 공조 및 협업 시스템 구축(합동점검)
시, 구합동점검
점검분야 : 대기, 수질, 폐기물, 비산먼지 등 환경분야 전반
점검횟수 : 반기 1회 이상(4개반 8명)
검찰청, 민생사법경찰과
사회적 이슈, 문제 다발 사업장 대상으로 합동점검
영산강유역환경청
환경감시벨트 구간 합동점검
문제사업장 위주 점검
점검대상 : 대형 사업장, 진정 등 민원으로 환경오염 등이 문제되는 사업장
점검분야 : 산업폐수, 유독물, 가축분뇨, 폐기물 분야 등 환경분야 전반
점검횟수 : 수시
점검방법 : 시도 합동단속반 구성하여 시설 관리실태 점검
환경 전분야 협업 합동점검
Notes: 관계기관 유기적 공조 및 협업 시스템 구축(합동점검)

## Slide 85
3. 2022 지도점검 방향
시민주권시대 열린 행정 실현
자율점검업소 확대로 자율환경관리시스템 구축
악취 취약지역 민원해소를 위한 악취저감 종합 관리
소규모 사업장 환경관리 컨설팅 지원
중소기업 환경기술 지원사업
117

## Slide 86
3. 2022 지도점검 방향
자율점검업소 확대로 자율환경관리 시스템 구축
관련근거 : 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정
지정대상 : 2년 이상 우수관리등급 사업장
지정기간 : 최초 3년(재지정 3년)
인센티브 : 정기 지도점검 면제
준수사항 : 환경법규 준수의무 이행여부를 스스로 점검, 보고(년1회)
지정현황 : 319개사(시50, 동1, 서6, 북88, 광산구166) (‘21. 12월말)
지정절차
이행사항 보고
(년 1회)
지정통보
(시-사업장)
심사(30일)
(시 기후환경정책과)
지정신청
(매년 5월,11월말)
118

## Slide 87
3. 2022 지도점검 방향
악취 민원해소를 위한 악취저감 종합 관리계획 추진
기업체 지속적
악취저감 추진
악취발생 예방을 위한
취약지역 집중관리
악취배출원
체계적 관리
무인악취포집기 설치로 악취민원 신속대응
악취유발 기업체 정기보수 일정 분산 시행
민관합동 악취감시반 운영
취약지역 악취 모니터링 실시(월1회)
하남산단 악취방지 협의체 운영
기아차 악취방지 협의체 운영
악취중점관리사업장 특별 지도점검
악취 배출사업장 맞춤형 기술지원
기준3회이상 초과사업장 악취배출시설로 지정고시
악취민원 해소

## Slide 88
3. 2022 지도점검 방향
악 취 취약사업장 사전 점검을 통한 악취 사전 예방
악취사업장 현황 및 오염도 검사계획
취약사업장 : 17개소(하남산단 2, 산단외 15)
취약사업장중 악취중점관리사업장 : 8개소(산단 2, 산단외 6)
악취 오염도 검사
- 악취배출허용기준 1회 이상 초과 및 민원발생사업장 : 2개월 1회 이상
- 그 외 악취관리대상 사업장 : 6개월 1회 이상
- 민원접수 사업장 : 수시 악취오염도 검사 추진
악취관련 민원이 1년 이상 지속되고 악취배출허용기준을 3회 이상 초과시
신고대상 악취배출시설로 지정 고시할 계획
- 악취방지법 제8조의2 제4항에 따라 관할 자치구의 신고대상 악취배출시설
지정고시 요청시 적극 검토
Notes: 악취 취약사업장 사전 점검을 통한 악취 사전 예방입니다
취약사업장 : 17개소(하남산단 2, 산단외 15)
취약사업장중 악취중점관리사업장 : 8개소(산단2, 산단외6)
악취 오염도 검사는 - 악취배출허용기준 1회 이상 초과 및 민원발생사업장 : 2개월 1회 이상 검사토록 할 계획입니다.

## Slide 89
3. 2022 지도점검 방향
악취배출원(사업장) 체계적 관리
악취 중점관리사업장 특별 지도점검
점검기간 : 4~11월(민원발생 취약시기)
점검대상 : 악취 및 대기오염물질 다량배출업소
악취배출사업장 맞춤형 기술지원
점 검 반 : 시, 자치구 합동 또는 통합지도점검 병행(자치구)
점검사항 : 공정중 오염물질 누출여부, 방지시설 적정 운영 여부 등
기 간 : ’22. 4~12월(연중)
수행기관 : 광주 녹색환경지원센타
지원방법 : 악취전문가 사업장 직접 방문 지원
대상선정 : 시(자치구) 점검시 안내
주요내용 : 악취발생 실태 조사, 악취해결 자문, 기술지원에 따른 악취저감 성과분석 등
Notes: 이와 함께 악취 중점관리사업장 특별 지도점검과 악취배출사업장 맞춤형 기술지원을 하겠습니다

## Slide 90
3. 2022 지도점검 방향
악취발생 예방을 위한 취약지역 집중관리
민관 악취감시반 운영
대상지역 : 하남산단 및 주변지역(아파트 단지)
감 시 반 : 2개반 11명(주민 6, 공무원 5)
하남산단 악취방지협의회 운영
취약지역 악취 모니터링 실시
감시방법 : 주 1회 하남산단 취약업체 집중 감시(점검, 오염도검사 시료채취 병행)
측정기간 : 연중 계속
측정기관 : 보건환경연구원, 자치구
장소/주기 : 정기 월1회 / 14개소 , 수시(민원발생사업장)
위촉위원 : 14명(주민 5, 전문가 3, 기업체 4, 공무원 2)
운영기간 : ’21. 2~악취민원해결시까지
주요내용 : 하남산단 악취 주민 불편사항 의견수렴, 악취민원 해결을 위한 논의 등
Notes: 이외에도 민관 악취감시반 운영/ 취약지역 악취 모니터링 실시/ 하남산단 악취방지협의회 운영하겠습니다

## Slide 91
3. 2022 지도점검 방향
소규모 사업장 환경관리 컨설팅 지원
영세사업장 기술지원
지원방법 : 광주녹색환경지원센타와 연계 기술지원
지원대상 : 환경관리 미흡 , 관리기술 부족, 기술지원 신청 사업장
시기 및 인력
지원시기 : ’22. 1~12월(연중)
지원방법
사업장별 환경관리 문제점 및 기술적 개선방안 제시 등
기술인력 : 121명(교수 등 하계 49, 산업계 72)
환경오염 배출시설 및 방지시설 운영 현황 청취 및 의견교환, 공정별 관리실태 조사

## Slide 92
3. 2022 지도점검 방향
비산먼지 발생사업장 합동점검
점검개요
주관부서 : 시 대기보전과
참여기관 : 시, 자치구 업무 관련부서
시기 및 인력
점검시기 : 반기 1회이상(봄, 가을철 비산먼지 다량발생시기 집중점검)
점검사항
공사장 주변도로 토사유출 및 흙먼지 오염방생 여부 등
점검인력 : 4개조 8명(시3, 자치구5, 필요시 민생과 합동)
비산먼지 발생사업 신고 및 신고사항 이행 일치여부 등
124

## Slide 93
참고자료
126

## Slide 94
사업개요
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업
○ 사업목적
- 2020년부터 배출허용기준 30% 이상 강화
- 노후 방지시설 개선 및 신규 설치비용을 지원, 사업장의 방지시설 설치비 부담 완화
○ 지원근거 : 대기환경보전법 제81조(재정적·기술적 지원)
○ 지원규모 : 5,628백만원(자부담 10% 별도)
○ 사업형태 : 자치단체 보조사업
○ 국고보조율 : 국비(50%), 지방비(40%), 자부담(10%)

## Slide 95
지원조건 및 범위
소규모 방지시설 설치 지원사업
(지원시설)
○ 광주광역시 소재 사업장 중 중소기업기본법 제2조 제2항에 따른 중소기업
- 대기오염방지시설(대기 4~5종) 사업장 *예산 여건에 따라 1~3종 중 사업장 지원 가능
- 단, 최근 5년이내 방지시설 설치 비용정부로부터 지원받은 사업장은 제외
(측정기기)
○ 대기환경보전법 개정에 따라 사물인터넷 측정기기 의무 부착 배출시설과 방지시설
○ 보조금지원 방지시설 및 방지시설 설치면제(자가측정 면제)관련 습식배출시설
(업체별 국비지원 상한액)
○ 입자, 가스상 물질 : 최대 2.7억원
○ RCO, RTO시설 : 최대 5.6억원

## Slide 96
지원조건 및 범위
소규모 방지시설 설치 지원사업
(지원조건)
○ 보조금을 지원받은 사업자는 해당 방지시설을 3년이상 운영해야 함
○ 사물인터넷(IoT)부착하고, 한국환경공단 소규모 대기배출시설 관리시스템으로
자료를 전송해야 함
(사업장 선정) 신청 요건에 해당되는 사업장 중 공모 또는 자체 기준에 따라 사업장 선정
○ 별도 절차를 통해 우선 순위 업체 선정
○ (방지시설) 10년이상 노후 방지시설 운영사업장, 민원유발사업장, 공동방지시설사업장 등
○ (측정기기) 방지시설 면제신청 습식시설, 신규배출시설 4~5종, 기존시설 등

## Slide 97
지원조건 및 범위
소규모 방지시설 설치 지원사업
(전문공사업체 선정)
- 공고일 기준 대기오염방지시설 설치 시공업체 등록(최근 3년간 대기분야 공사실적 10건이상)
- 공고일 현재 최근 1년간 행정처분을 받지 아니한 업체
(계약체결) 사업장에서 해당 전문공사업체와 직접 계약 체결
(공사시행) 전문공사업체의 시공계획서와 동일하게 공사 시행
- 공사대금은 지자체에서 사업장의 위임을 받아 방지시설업체에 지급
(사후관리) 방지시설 설치 후 오염도 개선 모니터링
- 사업장 자가측정 결과를 3년간 모니터링(환경부, 지자체)

## Slide 98
< 방지시설 등 설치 및 보조금 지급 절차 >
○ (사업반려) 보완요청을 받은 신청인이 정당한 사유없이 기한내 보완자료를 제출하지 않은 경우
○ (사업승인) 사업승인 신청인은 1개월 이내에 환경전문공사업체와 공사계약 체결후 시 통보
○ (준공심사) 계약 체결 후 3개월 이내에 방지시설 및 사물인터넷 설치 완료(전송확인)후 보조금
지급신청서 제출

## Slide 99
< 측정기기 보조금 지급 절차 >
○ (사업반려) 보완요청을 받은 신청인이 정당한 사유없이 기한내 보완자료를 제출하지 않은 경우
○ (사업승인) 사업승인 신청인은 1개월 이내에 환경전문공사업체와 공사계약 체결후 시 통보
○ (준공심사) 계약 체결 후 3개월 이내에 사물인터넷 측정기기 설치 완료(전송확인)후 보조금
지급신청서 제출

## Slide 100
기관별 업무분장
소규모 방지시설 설치 지원사업
기 관 | 주요 수행사항
환경부 | • 예산(국고 보조금) 편성 지원(45%) • 국고 보조금 교부, 정산, 사업평가
지자체 | • 예산(지방비) 편성(45%) • 지원대상 사업자 선정(선정위원회 개최)및 예산지원
사업자 (중소기업) | • 대기환경보전법 제26조에 의한 방지시설 설치지원 신청
전문공사업체 | • 기준에 맞는 적정집행, 지자체로 결과 통보 등

## Slide 101
유의사항
소규모 방지시설 설치 지원사업
구분 | 유의사항 주요내용
변경허가(신고) | •착공신고서 제출시 대기배출시설 변경허가(신고) 이행 •미이행시 선정 취소될 수 있음
공사후 자가측정 | •유량이 80~110%범위에서 측정되어야 함
보조금 반환 | •보조금 교부조건을 위배하였을 때 •허위 또는 부당한 방법으로 보조금을 교부받은 때 •행정기관의 시정지시 불응, 검사 방해 또는 거부 시
기타 | •설치후 3년이내 방지시설 전부 또는 일부를 정지할 때 기간별 보조금을 반환해야 함

## Slide 102
IoT활용 소규모 방지시설 원격관리(환경부)
굴뚝 TMS 부착되지 않은 소규모 방지시설에 대해서도 IoT기술을 활용하여 방지시설 적정가동 실시간 원격 확인하도록 지원

## Slide 103
128
Notes: 내용을 입력하십시오